PLC控制机械滑台的设计与模拟调试

1、根据试题设计任务和要求，主电路设计方案示意图如图1所示。

图1   设计方案示意图

工作台前进和后退是通过并励直流电动机正反转来控制的，所以完成这一动作可采用电动机正反转控制基本程序。

并励直流电动机正转启动或反转启动时，电枢电路串入启动电阻，随转速上升，逐段切除启动电阻。无论电动机是正转还是反转运行状态，按下停止按钮或碰到减速行程开关，都进入反接制动减速，使电动机停止运转。

2、并励直流电动机正反转控制和反接制动减速控制的主电路图如图2所示。

图2   主电路图

设接触器KM1控制直流电动机正转和反转减速时的反接制动，KM2控制直流电动机反转和正转减速时的反接制动。接触器KM5保证制动电阻R3在反接制动时，串联在电枢电路中，限制制动电流。直流电动机正、反转启动时，接触器KM3和KM4逐段切除启动电阻R1和R2，限制直流电动机启动电流，并使直流电动机有足够大的启动转矩，缩短直流电动机的启动时间。过电流继电器KA对电动机过载保护，欠电压继电器KV防止电动机反接制动结束后，反向启动。

工作台工作方式有点动控制和自动控制两种方式，采用选择开关S1来转换。S1闭合时，工作台工作在点动状态，S1断开时，工作台工作在自动连续状态。

工作台的单周循环和连续循环两种工作状态，采用选择开关S2来转换。S2闭合时，工作台实现单循环工作，S2断开时，工作台实现自动循环工作。

3、PLC控制I/O(输入/输出)元件地址分配表如表1所示。

表1  PLC控制I/O(输入/输出)元件地址分配表

| 输入信号 | 输出信号 |
| --- | --- |
| 名称 | 代号 | 输入点编号 | 输出点编号 | 代号 | 名称 |
| 点动/自动选择开关 | S1 | X0 | Y1 | KM1 | 接触器 |
| 正转启动按钮 | SB1 | X1 | Y2 | KM2 | 接触器 |
| 反转启动按钮 | SB2 | X2 | Y3 | KM3 | 接触器 |
| 停止按钮 | SB3 | X3 | Y4 | KM4 | 接触器 |
| 单周/连续选择开关 | S2 | X10 | Y5 | KM5 | 接触器 |
| 行程开关 | SQ1 | X11 |  |  |  |
| 行程开关 | SQ2 | X12 |  |  |  |
| 行程开关 | SQ3 | X13 |  |  |  |
| 行程开关 | SQ4 | X14 |  |  |  |

4、PLC控制I/O(输入/输出)接线图如图3 所示。

图3   I/O(输入/输出)接线图

5、梯形图及指令表

图4  直流电动机拖动机械滑台梯形图

6、设计控制程序

(1) 正反转控制程序  因电动机正转运行和反转运行都是连续工作状态，所以在正反转控制程序中采用SET指令。为防止电动机的电源发生故障，正反转控制应采取联锁措施。

(2) 电枢串电阻启动控制程序  无论直流电动机是正转还是反转启动，都采用电枢串电阻的启动方法。当电动机转速上升到一定值时，切除一段电阻R1，电动机转速继续上升到一定值时，再切除一段电阻R2。电动机转速继续上升到额定转速，调动结束。启动过程中，电阻R1和R2的切除，采用时间控制原则。U5常开触点的作用是，当电动机启动时，使电阻R3短接；而制动时，使电阻R3不被短接。

(3) 反接制动(减速)控制程序  直流电动机反接制动时，制动电流接近堵转电流的两倍。为限制制动电流，反接制动时，电枢电路必须串联制动电阻。电动机反接制动时，为使电枢电路中串入电阻R1、 R2和R3，KM5常开触点应断开。但在启动过程中，只需串入电阻R1和R2。因此，按下启动按钮SB1或SB2后，KM5常开触点应该闭合将电阻R3切除，仅保留启动电阻R1、R2。X5受欠电压继电器 KV控制。欠电压继电器的线圈与电枢绕组并联，当电动机正常运行时，电枢绕组中存在的反电势，使KV线圈上电压大于吸合电压，KV的常开触点闭合，PLC输入继电器X5线圈被驱动，X5常开触点闭合，X5常闭触点断开。因此，凡是需要在电动机正常运转时执行的程序，均由X5常开触点控制，需要在电动机停止运转后执行程序，均由X5常闭触点控制。电动机运转时，X5常开触点闭合，这时按下停止按钮SB3，X3常开触点闭合，RST Y5指令使KM5线圈失电，KM5常开触点断开，R3接到电路中。

直流电动机正向运行时，按下停止按钮SB3后，接触器KM1的主触点应该由闭合状态变为断开状态，接触器KM2的主触点应该由断开状态变为闭合状态，将直流电动机电枢电压极性改变，电动机进入反接制动状态。此时，相应的PLC输出继电器Y1应该被复位，Y2应该被置位。

同样，直流电动机反向运行时，按下停止按钮SB3后，接触器KM2的主触点应该由闭合状态变为断开状态，接触器KM1的主触点应该由断开状态变为闭合状态，直流电动机电枢电压极性改变，电动机也将进入反接制动状态。此时，相应的PLC的输出继电器Y2应该被复位，Y1应该被置位。

无论电动机正向运行和反向运行，按SB3之后，电动机均进入反接制动状

态，而此时被置位的输出继电器又不相同，所以，采用两个辅助继电器M1和M2，分别为从正转和反转进入反接制动作准备。M1和M2不应同时被置位。

电动机正向运行时，Y1常开触点和X5常开触点都闭合，SET M1指令使M1置位，M1常开触点闭合。这时按下停止按钮SB3，X3常开触点闭合，RST Y1指令使Y1复位，KM1的主触点断开，电动机惯性转动。Y1的常闭触点闭合，RST Y2指令使Y2置位，KM2的主触点闭合，电动机进入反接制动。同样，电动机反向运行时，Y2常开触点和X5常开触点均闭合，SET M2指令使M2置位，M2常开触点闭合。这时按下停止按钮SB3，X3常开触点闭合，SET Y2指令使Y2复位，KM2的主触点断开，电动机惯性转动。Y2的常闭触点闭合，SET Y1指令使Y1置位，KM1的主触点闭合，电动机进入反接制动。

电动机正转反接制动时，M1常开触点闭合，当电动机转速下降到接近于零，反电动势很小，欠电压继电器KV释放，输入继电器X5的常闭触点闭合，RST Y2指令使T2复位，KM2的常开触点断开，反接制动结束，同时，RST M1指令使M1复位，为下一次反接制动准备。

电动机反转反接制动结束时，M2常开触点闭合，当电动机转速下降到于零，欠电压继电器KV释放，输入继电器X5的常闭触点闭合，RST Y1指令使Y1复位，KM1的常开触点断开，反接制动结束，同时,RST M2复位，为下一次反接制动准备。

电动机过载时，过电流继电器KA动作，常开触点闭合，输入继电器X4常开触点闭合，RST Y1和RST Y2指令使Y1或Y2复位，KM1或KM2的主触点断开，电动机停止。

7、指令表