齿轮公差关系式与计算式：

1、切向综合公差：F ’i=Fp+ff

2、一齿切向综合公差：f ’i=0.6（fpt+ff）

3、径向综合公差：F ”i=1.4Fr

4、螺旋线波度公差：f fβ= f ’icosβ（β为分度圆螺旋角）

5、轴向齿距极限偏差：FPX=Fβ

6、接触线公差：Fb=Fβ（按接触线长度查表）

7、基节极限偏差：f pb= f ptcosα

（注:国际标准ISO1328-1975的f ’i的计算式为f ’i=fpt+ff。GB10095-88已经对其进行压缩。）

极限偏差及公差与齿轮几何参数的关系式：

| 精度等级 | FP | Fr（按较小值） | Fw |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A+C | Am+B+C B=0.25A | Am+B+C B=1.4A | B+C |
|  | A | C | A | C | A | C | B | C |
| 1 | 0.25 | 0.63 | 0.244 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.083 | 1.32 |
| 2 | 0.4 | 1 | 0.355 | 4.5 | 0.16 | 1.8 | 0.13 | 2.1 |
| 3 | 0.63 | 1.6 | 0.56 | 7.1 | 0.25 | 3 | 0.21 | 3.4 |
| 4 | 1 | 2.5 | 0.90 | 11.2 | 0.4 | 4.8 | 0.34 | 5.4 |
| 5 | 1.6 | 4 | 1.40 | 18 | 0.63 | 7.5 | 0.54 | 8.7 |
| 6 | 2.5 | 6.3 | 2.24 | 28 | 1 | 12 | 0.87 | 14 |
| 7 | 3.55 | 9 | 3.15 | 40 | 1.4 | 17 | 1.22 | 19.4 |
| 8 | 5 | 12.5 | 4 | 50 | 1.75 | 21 | 1.7 | 27 |
| 9 | 7.1 | 18 | 5 | 63 | - | - | 2.4 | 38 |
| 10 | 10 | 25 | 6.3 | 80 | - | - | 3.3 | 53 |
| 11 | 14 | 35.5 | 8 | 100 | - | - | 4.7 | 74 |
| 12 | 20 | 50 | 10 | 125 | - | - | 6.5 | 104 |

| 精度等级 | fPt | ff | F ”i | Fβ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Am+B+C B=0.25A | Am+Bd+C B=0.0125A | Am+B+C B=0.25A | A+C |
|  | A | C | A | C | A | C | A | C |
| 1 | 0.063 | 0.8 | 0.063 | 2 | - | - | 0.315 | 1.6 |
| 2 | 0.1 | 1.25 | 0.1 | 2.5 | - | - | 0.40 | 2 |
| 3 | 0.16 | 2 | 0.16 | 3.15 | - | - | 0.50 | 2.5 |
| 4 | 0.25 | 3.15 | 0.25 | 4 | 0.45 | 5.6 | 0.63 | 3.15 |
| 5 | 0.40 | 5 | 0.4 | 5 | 0.63 | 8 | 0.8 | 4 |
| 6 | 0.63 | 8 | 0.63 | 6.3 | 0.9 | 11.2 | 1 | 5 |
| 7 | 0.90 | 11.2 | 1 | 8 | 1.25 | 16 | 1.25 | 6.3 |
| 8 | 1.25 | 16 | 1.6 | 10 | 1.8 | 22.4 | 2 | 10 |
| 9 | 1.8 | 22.4 | 2.5 | 16 | 2.24 | 28 | 3.15 | 16 |
| 10 | 2.5 | 31.5 | 4 | 25 | 2.8 | 35.5 | 5 | 25 |
| 11 | 3.55 | 45 | 6.3 | 40 | 3.55 | 45 | 8 | 40 |
| 12 | 5 | 63 | 10 | 63 | 4.5 | 56 | 12.5 | 63 |

（注：d-齿轮分度圆直径；m-模数；b-齿宽；L分度圆弧长。）