带 传 动 的 效 率 带的种类 效率，% 带的种类 效率，% 平带① 94～98 普通V带② / 有张紧轮的平带 90～95 帘布结构 87～92 绳芯结构 92～96 多楔带 92～97 窄V带 90～95 同步带 93～98 ① 复合带取大值。 ② V带传动的效率与d1/h（d1—小带轮直径；h—带高）有关： 当d1/h≈9时取小值，当d1/h≈19时取大值。

带 轮 动 平 衡 要 求

带轮类型 允许重偏移量e，μm 精度等级 一般机械带轮（n≤1000r/min） 50 G6.3 机床小带轮（n=1500r/min） 15 G2.5 主轴和一般磨头带轮（n=6000～10000r/min） 3～5 G2.5 高速磨头带轮（n=15000～30000r/min） 0.4～1.2 G1 精密磨床主轴带轮（n=15000～50000r/min） 0.08～0.25 G0.4 注：G——平衡精度等级代号。

|  | V带(基准宽度制)的截面尺寸 （GB 11544-89） |
| --- | --- |
|  | 带 型 | 节宽bp | 基 本 尺 寸 |
|  | 普通V带 | 窄V带 |  | 顶宽b | 高度h | 楔角 |
|  | Y | / | 5.3 | 6 | 4 | 40° |

联组窄V带（有效宽度制）的截面尺寸 mm

带 型 顶宽 b 节距 e 高度 h① 楔角  最多联组数 9j 9.5 10.3 10 40° 5 15j 15.5 17.5 16 25j 25.5 28.6 26.5 ① h为参考尺寸。带的有效长度系列查产品目录。

联组V带的组合

| 所需V带总根数 | 组合形式① | 所需V带总根数 | 组合形式① |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3、3 | 12 | 4、4、4 |
| 7 | 3、4 | 13 | 4、5、4 |
| 8 | 4、4 | 14 | 5、4、5 |
| 9 | 5、4 | 15 | 5、5、5 |
| 10 | 5、5 4、3、4 | 16 | 4、4、4、4 |

① 数字表示一根联组V带的联组根数。例如：5、4表示由联组数分别为5与4的两根联组V带组成。

普通V带型号的选择

带传动的张紧方法

中 心 距 可 调 利用调整螺旋张紧 适用于水平传动或接近水平的带传动。 利用调整螺旋张紧 适用于垂直或接近垂直的带传动。 自动张紧 适用于中小功率的传动。

中 心 距 不 可 调 张紧轮张紧 张紧轮应装于松边外侧靠近小带轮，以增大包角。 张紧轮张紧 张紧轮应装于松边内侧，以免带反向弯曲降低寿命。

图 例 基准带宽制V带轮轮槽尺寸 mm (GB/T 13575.1-92)

| 项 目 | 符 号 | 槽 型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Y | Z,SPZ | A,SPA | B,SPB | C,SPC | D | E |
| 基准宽度 | bd | 5.3 | 8.5 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 |
| 基准线上槽深 | hamin | 1.6 | 2 | 2.75 | 3.5 | 4.8 | 8.1 | 9.6 |
| 基准线下槽深 | hfmin | 4.7 | 7 9 | 8.7 11 | 10.8 14 | 14.3 19 | 19.9 | 23.4 |
| 槽间距 | e | 8±0.3 | 12±0.3 | 15±0.3 | 19±0.4 | 25.5±0.5 | 37±0.6 | 44.5±0.7 |
| 槽边距 | fmin | 6 | 7 | 9 | 11.5 | 16 | 23 | 28 |
| 最小轮缘厚 | min | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 15 |
| 带轮宽 | B | B=(z-1)e+2f；z——轮槽数 |
| 外径 | da | da=dd+2ha |
| 轮槽角 φ | 32° | 相应的 基准直 径 dd | ≤60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 34° |  | —— | ≤80 | ≤118 | ≤190 | ≤315 | —— | —— |
|  | 36° |  | ＞60 | —— | —— | —— | —— | ≤475 | ≤600 |
|  | 38° |  | —— | ＞80 | ＞118 | ＞190 | ＞315 | ＞475 | ＞600 |
|  | 偏差 | ±1° | ±0.5° |

带 轮 的 圆 跳 动 公 差（GB/T 13575.1-92） 基准直径dd 径向圆跳动 斜向圆跳动 基准直径dd 径向圆跳动 斜向圆跳动 基准直径dd 径向圆跳动 斜向圆跳动 20～100 0.2 ＞250～400 0.5 ＞1000～1600 1 ＞100～160 0.3 ＞400～630 0.6 ＞1600～2500 1.2 ＞160～250 0.4 ＞630～1000 0.8

基准宽度制V带轮的基准直径系列 (GB/T 13575.1-92) mm

| 基准直径 dd (b11或c11) | 带 型 |
| --- | --- |
|  | Y | Z,SPZ | A,SPA | B,SPB | C,SPC | D | E |
| 外径da（h11） |
| 20 22.4 25 28 31.3 35.5 40 45 50 56 63 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 200 212 224 236 250 265 280 300 315 335 355 375 400 425 450 475 500 530 560 600 630 670 710 750 800 900 1000 1060 1120 1250 1400 1500 1600 1800 1900 2000 2240 2500 | 23.2 25.6 28.2 31.2 34.5 38.7 43.2 48.2 53.2 59.2 66.2 74.2 83.2 93.2 103.2 115.2 128.2 | 54* 60* 67 75 79 84 94 104 116 129 136 144 154 164 184 204 228 254 284 319 359 404 504 634 | 80.5* 85.5* 90.5* 95.5 100.5 105.5 111.5 117.5 123.5 130.5 137.5 145.5 155.5 165.5 185.5 205.5 229.5 255.5 285.5 320.5 360.5 405.5 455.5 505.5 565.5 635.5 715.5 805.5 | 132* 139* 147 157 167 177 187 207 231 257 287 322 362 407 457 507 567 607 637 717 757 807 907 1007 1127 | 209.6* 221.6* 233.6 245.6 259.6 274.6 289.6 309.6 324.6 344.6 364.6 409.6 459.6 509.6 569.6 609.6 639.6 719.6 759.6 809.6 909.6 1009.6 1129.6 1259.6 1409.6 1609.6 2009.6 | 371.2 391.2 416.2 441.2 466.2 491.2 516.2 576.2 616.2 646.2 726.2 766.2 816.2 916.2 1016.2 1076.2 1136.2 1266.2 1416.2 1516.2 1616.2 1816.2 2016.2 | 519.2 549.2 579.2 619.2 649.2 689.2 729.2 819.2 919.2 1019.2 1139.2 1269.2 1419.2 1519.2 1619.2 1819.2 1919.2 2019.2 2259.2 2519.2 |

注：1、带*号者只用于普通V带。2、无外径的基准直径不推荐选用。

基准宽度制V带轮最小基准直径 （GB/T 13575.1-92）

| 带型 | Y | Z | A | B | C | D | E | SPZ | SPA | SPB | SPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ddmin | 20 | 50 | 75 | 125 | 200 | 355 | 500 | 63 | 90 | 140 | 224 |

有效宽度制V带轮、联组窄V带轮的最小有效直径demin （GB/T 13575.2-92）

| 带型 | 9N/9J | 15N/15J | 25N/25J |
| --- | --- | --- | --- |
| demin | 67 | 180 |  |

有效宽度制窄V带、联组窄V带轮轮槽尺寸 图 例 (GB/T 13575.2-92) mm

| 项 目 | 符 号 | 槽 型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9N/9J | 15N/15J | 25N/25J |
| 有效宽度 | be | 8.9±0.13 | 15.2±0.13 | 25.4±0.13 |
| 有效线差 | e | 0.6 | 1.3 | 2.5 |
| 轮 槽 深 | hc | 9.50+0.5 | 15.50+0.5 | 25.50+0.5 |
| 槽 间 距 | e | 10.3±0.25 | 17.5±0.25 | 28.6±0.4 |
| 槽 边 距 | fmin | 9 | 13 | 19 |
| 最小轮缘厚 | min | 5.5 | 7.5 | 12 |
| 圆角半径 | r1 r2 r3 | 0.2～0.5 0.5～1 1～2 | 0.2～0.5 0.5～1 2～3 | 0.2～0.5 0.5～1 3～5 |
| 轮槽角 | 36°±0.5° | 相应的有效直径de | ≤90 | ≤ | ≤ |
|  | 38°±0.5° |  | ＞150～305 | ＞255 | ＞405 |
|  | 40°±0.5° |  | ＞150～305 | ＞255～405 | ＞405～570 |
|  | 42°±0.5° |  | ＞305 | ＞405 | ＞570 |

1、带轮外径的极限偏差为±IT13。

2、轮槽间距的累积误差不超过±0.8mm。

|  | 窄V带（有效宽度制）的截面尺寸及每米质量 （BG 11544-89） |
| --- | --- |
|  | 带 型 | 顶宽b，mm | 高度h，mm | 楔角，° | 每米质量m，kg/m |
|  | 9N（3V） | 9 | 8 | 40° | 0.08 |
|  | 5N（5V） | 15 | 13 |  | 0.2 |
|  | 25N（8V） | 25 | 23 |  | 0.57 |

注：括号内为美国、日本等国采用的带型。

普通V带和窄V带(基准宽度制)的基准长度系列及带长修正系数

| 基准长度 Ld，mm | KL |
| --- | --- |
|  | Y | Z | A | B | C | D | E | SPZ | SPA | SPB | SPC |
| 200 224 250 280 303 | 0.81 0.82 0.84 0.87 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 400 450 500 560 | 0.92 0.96 1 1.02 | 0.87 0.89 0.91 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 710 800 900 1000 |  | 0.96 0.99 1 1.03 1.06 | 0.81 0.82 0.85 0.87 0.89 | 0.81 0.84 |  |  |  | 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 | 0.81 0.83 0.85 |  |  |
| 1120 1250 1400 1600 1800 |  | 1.08 1.11 1.14 1.16 1.18 | 0.91 0.93 0.96 0.99 1.01 | 0.86 0.88 0.9 0.93 0.95 | 0.84 0.85 |  |  | 0.93 0.94 0.96 1 1.01 | 0.87 0.89 0.91 0.93 0.95 | 0.82 0.84 0.86 0.88 |  |
| 2000 2240 2500 2800 3150 |  |  | 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 | 0.98 1 1.03 1.05 1.07 | 0.88 0.91 0.93 0.95 0.97 | 0.83 0.86 |  | 1.02 1.05 1.07 1.09 1.11 | 0.96 0.98 1 1.02 1.04 | 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 | 0.81 0.83 0.86 0.88 0.9 |
| 3550 4000 4500 5000 5600 |  |  | 1.17 1.9 | 1.1 1.13 1.15 1.18 | 0.98 1.02 1.04 1.07 1.09 | 0.89 0.91 0.93 0.96 0.98 | 0.9 0.92 0.95 | 1.13 | 1.06 1.08 1.09 | 1 1.02 1.04 1.06 1.08 | 0.92 0.94 0.96 0.98 1 |
| 6300 7100 8000 9000 10000 |  |  |  |  | 1.12 1.15 1.18 1.21 1.23 | 1 1.03 1.06 1.08 1.11 | 0.97 1 1.02 1.05 1.07 |  |  | 1.1 1.12 1.14 | 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1 |
| 11200 12500 14000 16000 |  |  |  |  |  | 1.04 1.17 1.2 1.22 | 1.1 1.12 1.15 1.18 |  |  |  | 1.12 1.14 |

注：基准长度Ld按GB11544-89。

窄V带和联组窄V带（有效宽度制）的有效长度系列及带长修正系数KL

| 有效长度Le mm | KL | 有效长度Le mm | KL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9N/9J | 15N/15J | 25N/25J |  | 9N/9J | 15N/15J | 25N/25J |
| 630 670 710 760 800 850 900 950 1015 1080 1145 1205 1270 1345 1420 1525 1600 1700 1800 1900 2030 2160 2290 2410 2540 2690 2840 | 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1 1.11 | 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 | 0.87 0.88 0.88 | 3000 3180 3350 3550 3810 4060 4320 4570 4830 5080 5380 5690 6000 6350 6730 7100 7620 8000 8500 9000 9500 10160 10800 11430 12060 12700 | 1.12 1.13 1.14 1.15 | 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.09 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 | 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.09 1.1 |

注：Le系列取自GB/T 13575.2-92。

基准宽度制V带轮最小基准直径 （GB/T 13575.1-92）

| 带型 | Y | Z | A | B | C | D | E | SPZ | SPA | SPB | SPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ddmin | 20 | 50 | 75 | 125 | 200 | 355 | 500 | 63 | 90 | 140 | 224 |

有效宽度制V带轮、联组窄V带轮的最小有效直径demin （GB/T 13575.2-92）

| 带型 | 9N/9J | 15N/15J | 25N/25J |
| --- | --- | --- | --- |
| demin | 67 | 180 |  |

槽间距的积累误差和任意两槽的基准直径误差 mm （GB/T 13575.1-92）

槽 型 槽间距的 积累误差 两槽的 基准直径误差 槽 型 槽间距的 积累误差 两槽的 基准直径误差 Y ±0.6 0.3 C、SPC ±1 0.6 Z、A、SPZ、SPA ±0.6 0.3 D ±1.2 0.6 B、SPB ±0.8 0.4 E ±1.4 0.6

有效宽度制V带轮、联组窄V带轮的直径系列和节径（GB/T 13575.2-92）

| 有效直径de | 带 型 | 有效直径de | 带 型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9N/9J | 15N/15J | 25N/25J |  | 9N/9J | 15N/15J | 25N/25J |
|  | 节径 dv |  | 节径 dv |
| 67 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 190 200 212 224 236 250 265 280 300 315 | 65.8 69.8 73.8 78.8 83.8 88.8 93.8 98.8 104.8 110.8 116.8 123.8 130.8 138.8 148.8 158.8 168.8 198.8 248.8 263.8 313.8 | 177.4 187.4 197.4 209.4 221.4 233.4 247.4 262.4 277.4 297.4 312.4 | 310 | 335 355 375 400 425 450 475 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1120 1250 1350 1600 1800 2000 2240 2500 | 353.8 398.8 473.8 498.8 628.8 798.8 848.8 | 332.4 352.4 372.4 397.4 472.4 497.4 527.4 597.4 627.4 707.4 797.4 947.4 997.4 1117.4 1247.4 1597.4 1797.4 | 330 350 370 395 420 445 470 495 525 555 595 625 745 795 895 995 1115 1245 1345 1595 1795 1995 2235 2495 |

注：无节径尺寸的有效直径不推荐采用。