图 例 平键联接的剖面和键槽尺寸(GB1096-79) mm

| 轴 | 键 | 键 槽 |
| --- | --- | --- |
| 公称 直径 d | 公称 尺寸 b×h | 宽 度 b | 深 度 | 半径 r |
|  |  | 公称 尺寸 b | 极 限 偏 差 | 轴 t | 毂 t1 |  |
|  |  |  | 较松键联接 | 一般键联接 | 较紧联接 | 公称 尺寸 | 极限 偏差 | 公称 尺寸 | 极限 偏差 |  |
|  |  |  | 轴H9 | 毂D10 | 轴N9 | 毂Js9 | 轴和毂P9 |  |  |  |  | 最小 | 最大 |
| 自6～8 | 2×2 | 2 | +.025 0 | +.060 -.020 | -.004 -.029 | ±.0125 | -.006 -.031 | 1.2 | +0.1 0 | 1 | +.1 0 | .08 | .16 |
| ＞8～10 | 3×3 | 3 |  |  |  |  |  | 1.8 |  | 1.4 |  |  |  |
| ＞10～12 | 4×4 | 4 | +.030 0 | +.078 +.030 | 0 -.030 | ±.015 | -.012 -.042 | 2.5 |  | 1.8 |  | .16 | .25 |
| ＞12～17 | 5×5 | 5 |  |  |  |  |  | 3.0 |  | 2.3 |  |  |  |
| ＞17～22 | 6×6 | 6 |  |  |  |  |  | 3.5 |  | 2.8 |  |  |  |
| ＞22～30 | 8×7 | 8 | +.036 0 | +.098 +.040 | 0 -.036 | ±.018 | -.015 -.051 | 4.0 | +0.2 0 | 3.3 | +.2 0 |  |  |
| ＞30～38 | 10×8 | 10 |  |  |  |  |  | 5.0 |  | 3.3 |  | .25 | .40 |
| ＞38～44 | 12×8 | 12 | +.043 0 | +.120 +.050 | 0 -.043 | ±.0215 | -.018 -.061 | 5.0 |  | 3.3 |  |  |  |
| ＞44～50 | 14×9 | 14 |  |  |  |  |  | 5.5 |  | 3.8 |  |  |  |
| ＞50～58 | 16×10 | 16 |  |  |  |  |  | 6.0 |  | 4.3 |  |  |  |
| ＞58～65 | 18×11 | 18 |  |  |  |  |  | 7.0 |  | 4.4 |  |  |  |
| ＞65～75 | 20×12 | 20 | +.052 0 | +.149 +.065 | 0 -.052 | ±.026 | -.022 -.074 | 7.5 |  | 4.9 |  | .40 | .60 |
| ＞75～85 | 22×14 | 22 |  |  |  |  |  | 9.0 |  | 5.4 |  |  |  |
| ＞85～95 | 25×14 | 25 |  |  |  |  |  | 9.0 |  | 5.4 |  |  |  |
| ＞95～110 | 28×16 | 28 |  |  |  |  |  | 10.0 |  | 6.4 |  |  |  |
| 键的 长度系列 | 6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、32、36、40、45、50、56、63、70、 80、90、100、110、125、140、160、180、200、250、280、320、360 |

注：1、在工作图中，轴槽深用t或(d-t)标注，轮毂槽深用(d+t1)标注。 2、(d-t)和(d+t1)两组合尺寸的极限偏差按相应的t和t1极限偏差选取，但(d-t)偏差值应取负号(-)。 3、键尺寸的极限偏差b为h9，h为h11，L为h14。 4、图中表面粗糙度非GB1095-79、1096-79内容，供参考。

标记示例

键16×100 GB1096-79　　圆头普通平键 A型 b=16mm，h=10mm，L=100mm

键B16×100 GB1096-79　 平头普通平键 B型 b=16mm，h=10mm，L=100mm

键C16×100 GB1096-79　 单头普通平键 C型 b=16mm，h=10mm，L=100mm

图 例 导向平键的型式和尺寸（GB1097-79) mm

| b | h | c或r | h1 | d | d1 | D | c1 | L1 | 螺钉 (d1×L1) | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7 | 0.25～0.4 | 2.4 | M3 | 3.4 | 6 | 0.3 | 7 | M3×8 | 25～90 |
| 10 | 8 | 0.40～0.60 | 3 | M4 | 4.5 | 8.5 | 0.5 | 8 | M3×10 | 25～110 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | M4×10 | 28～140 |
| 14 | 9 |  | 3.5 | M5 | 5.5 | 10 |  |  | M5×10 | 36～160 |
| 16 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45～180 |
| 18 | 11 |  | 4.5 | M6 | 6.6 | 12 |  | 12 | M6×12 | 50～200 |
| 20 | 12 | 0.60～0.80 |  |  |  |  |  |  |  | 56～220 |
| 22 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | M6×16 | 63～250 |
| 25 |  |  | 6 | M8 | 9 | 15 |  | 15 | M8×16 | 70～280 |
| 28 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80～320 |
| 32 | 18 |  | 7 | M10 | 11 | 18 |  | 18 | M10×20 | 90～360 |

| L、L1、L2、L3 对应长度系列 |
| --- |
| L | L1 | L2 | L3 |
| 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280 320 360 | 13 14 16 18 20 23 26 30 35 40 48 54 60 66 75 80 90 100 110 120 140 160 180 200 | 12.5 14 16 18 20 22.5 28 31.5 35 40 45 50 55 62 70 80 90 100 110 125 140 160 180 | 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 55 60 70 80 |

标记示例：键16×100GB1097-79　圆头导向平键(A型) b=16mm，h=10mm，L=100mm。

键B16×100GB1097-79　平头导向平键(B型) b=16mm，h=10mm，L=100mm。

图 例 楔键联接的剖面和键槽尺寸(GB1563-79)

| 轴 | 键 | 键槽 | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称 直径 d | 公称 尺寸 b×h | 宽度b | 深度 | 半径 r |  |
|  |  | 公称 尺寸 | 轴毂极限 偏差D10 | 轴 t | 毂t1 |  |  |
|  |  |  |  | 公称尺寸 | 极限偏差 | 公称尺寸 | 极限偏差 | 最小 | 最大 | 钩头 | 普通 |
| 自6～8 | 2×2 | 2 | +0.060 +0.020 | 1.2 | +0.1 0 | 0.5 | +0.1 0 | 0.08 | 0.16 |  | 6～20 |
| ＞8～10 | 3×3 | 3 |  | 1.8 |  | 0.9 |  |  |  |  | 6～36 |
| ＞10～12 | 4×4 | 4 | +0.078 +0.030 | 2.5 |  | 1.2 |  |  |  | 14～45 | 8～45 |
| ＞12～17 | 5×5 | 5 |  | 3.0 |  | 1.7 |  | 0.16 | 0.25 | 14～56 | 10～56 |
| ＞17～22 | 6×6 | 6 |  | 3.5 |  | 2.2 |  |  |  | 14～70 | 14～70 |
| ＞22～30 | 8×7 | 8 | +0.098 +0.040 | 4.0 | +0.2 0 | 2.4 | +0.2 0 |  |  | 18～90 | 18～90 |
| ＞30～38 | 10×8 | 10 |  | 5.0 |  | 2.4 |  | 0.25 | 0.40 | 22～110 | 22～110 |
| ＞38～44 | 12×8 | 12 | +0.120 +0.050 | 5.0 |  | 2.4 |  |  |  | 28～140 | 28～140 |
| ＞44～50 | 14×9 | 14 |  | 5.5 |  | 2.9 |  |  |  | 36～160 | 36～160 |
| ＞50～58 | 16×10 | 16 |  | 6.0 |  | 3.4 |  |  |  | 45～180 | 45～180 |
| ＞58～65 | 18×11 | 18 |  | 7.0 |  | 3.4 |  |  |  | 50～200 | 50～200 |
| ＞65～75 | 20×12 | 20 | +0.149 +0.065 | 7.5 |  | 3.9 |  | 0.40 | 0.60 | 56～220 | 56～220 |
| ＞75～85 | 22×14 | 22 |  | 9.0 |  | 4.4 |  |  |  | 63～250 | 63～250 |
| ＞85～95 | 25×14 | 25 |  | 9.0 |  | 4.4 |  |  |  | 70～280 | 70～280 |
| ＞95～110 | 28×16 | 28 |  | 10.0 |  | 5.4 |  |  |  | 80～320 | 80～320 |
| 长度L 的系列 | 6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、32、36、40、45、50、56、63、70、 80、90、100、110、125、140、160、180、200、220、250、280、320、360 |

注：1、d+t1及t1表示大端轮毂槽深度。

2、在工作图中，轴槽深用t或(d-t)标注，轮毂槽深用(d+t1)标注。

3、(d-t)和(d+t1)的尺寸偏差按相应的t和t1的偏差选取，但(d-t)公差值应取负号(-)。

4、图中表面粗糙度非GB1563—79内容，供参考。

标记示例

键16×100GB1564-79　 圆头普通楔键(A型) b=16mm、h=10mm、L=100mm

键B16×100GB1564-79　平头普通楔键(B型) b=16mm、h=10mm、L=100mm

键C16×100GB1564-79　单圆头普通楔键(C型) b=16mm、h=10mm、L=100mm

键16×100GB1564-79　 钩头楔键 b=16mm、h=10mm、L=100mm

键联接的许用挤压应力[σp]和许用压强[p]（MPa）

| 联接的工作方式 | 较弱零件的材料 | 静载荷 | 轻度冲击载荷 | 冲击载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静联接时许用挤压应力[σp] | 钢 | 125～150 | 100～120 | 60～90 |
|  | 铸 铁 | 70～80 | 50～60 | 30～45 |
| 动联接时许用压强[p] | 钢 | 50 | 40 | 30 |

图 例 矩形花键尺寸、公差 (GB144-87) mm

| 基本尺寸系列和键槽截面尺寸 |
| --- |
| 小径 d | 轻系列 | 中系列 |
|  | 规格 N×d×D×B | c | r | 参考 | 规格 N×d×D×B | c | r | 参考 |
|  |  |  |  | d1min | amin |  |  |  | d1min | amin |
| 18 |  |  |  |  |  | 6×18×22×5 | 0.3 | 0.2 | 16.6 | 1.0 |
| 21 |  |  |  |  |  | 6×21×25×5 |  |  | 19.5 | 2.0 |
| 23 | 6×23×26×6 | 0.2 | 0.1 | 22 | 3.5 | 6×23×28×6 | 0.4 | 0.3 | 21.2 | 1.2 |
| 26 | 6×26×30×6 | 0.3 | 0.2 | 24.5 | 3.8 | 6×26×32×6 |  |  | 23.6 | 1.2 |
| 28 | 6×28×32×7 |  |  | 26.6 | 4.0 | 6×28×34×7 |  |  | 25.3 | 1.4 |
| 32 | 8×32×36×6 |  |  | 30.3 | 2.7 | 8×32×38×6 |  |  | 29.4 | 1.0 |
| 36 | 8×36×40×7 |  |  | 34.3 | 3.5 | 8×36×42×7 |  |  | 33.4 | 1.0 |
| 42 | 8×42×46×8 |  |  | 40.5 | 5.0 | 8×42×48×8 |  |  | 39.4 | 2.5 |
| 46 | 8×46×50×9 | 0.3 | 0.2 | 44.6 | 5.7 | 8×46×54×9 | 0.5 | 0.4 | 42.6 | 1.4 |
| 52 | 8×52×58×10 | 0.4 | 0.3 | 49.6 | 4.8 | 8×52×60×10 |  |  | 48.6 | 2.5 |
| 56 | 8×56×62×10 |  |  | 53.5 | 6.5 | 8×56×65×10 |  |  | 52.0 | 2.5 |
| 62 | 8×62×68×12 |  |  | 59.7 | 7.3 | 8×62×72×12 | 0.6 | 0.5 | 57.7 | 2.4 |
| 72 | 10×72×78×12 |  |  | 69.6 | 5.4 | 10×72×82×12 |  |  | 67.4 | 1.0 |
| 82 | 10×82×88×12 |  |  | 79.3 | 8.5 | 10×82×92×12 |  |  | 77.0 | 2.9 |
| 92 | 10×92×98×14 |  |  | 89.6 | 9.9 | 10×92×102×14 |  |  | 87.3 | 4.5 |
| 102 | 10×102×108×16 |  |  | 99.6 | 11.3 | 10×102×112×16 |  |  | 97.7 | 6.2 |

| 内、外花键的尺寸公差带 |
| --- |
| 内花键 | 外花键 | 装配型式 |
| d | D | B | d | D | B |  |
|  |  | 拉削后不热处理 | 拉削后热处理 |  |  |  |  |
| 一般用公差带 |
| H7 | H10 | H9 | H11 | f7 | a11 | d10 | 滑动 |
|  |  |  |  | g7 |  | f9 | 紧滑动 |
|  |  |  |  | h7 |  | h10 | 固定 |
| 精密传动用公差带 |
| H5 | H10 | H7、H9 | f5 | a11 | d8 | 滑动 |
|  |  |  | g5 |  | f7 | 紧滑动 |
|  |  |  | h5 |  | h8 | 固定 |
| H6 |  |  | f6 |  | d8 | 滑动 |
|  |  |  | g6 |  | f7 | 紧滑动 |
|  |  |  | h6 |  | d8 | 固定 |

注：1、N——键数、D——大径、B——键宽，d1和a值仅适用于展成法加工。 2、精密传动用的内花键，当需要控制键侧配合间隙时，槽宽可选用H7，一般情况下可选用H9。 3、d为H6和H7的内花键，允许与提高一级的外花键配合。

标记示例

N=6、d=23、D=26、B=6的花键标记如下：

花键副　6×23×26×6 GB1144-87

内花键　6×23H7×26H10×6H11 GB1144-87

外花键　6×23f7×26a11×6d10 GB1144-87

花键联接的许用挤压应力和许用压强 MPa

| 联接的工作方式 | 许用值 | 工作条件 | 齿面未经热处理 | 齿面经过热处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静载荷 | [σp] | 不 良 | 35～55 | 40～70 |
|  |  | 中 等 | 60～100 | 100～140 |
|  |  | 良 好 | 80～120 | 120～200 |
| 空载时移动的动联接 | [p] | 不 良 | 15～20 | 20～35 |
|  |  | 中 等 | 20～30 | 30～60 |
|  |  | 良 好 | 25～40 | 40～70 |
| 承载时移动的动联接 | [p] | 不 良 | — | 3～10 |
|  |  | 中 等 | - | 5～15 |
|  |  | 良 好 | — | 10～20 |