常用联轴器安装与使用

- 刚性联轴器

1.1.凸缘联轴器

1.1.1常用种类:

(a)有对中榫                          (b)无对中榫

(c)带防护缘

  - 2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定：

两半联轴器端面应紧密接触，其两轴的对中偏差：径向位移应不大于0.03毫米，轴向倾斜应不大于0.05／1000。

1.2.其他刚性联轴器

1.2.1常用种类:

套筒联轴器、夹壳联轴器、紧箍夹壳联轴器、凸缘夹壳联轴器等.

1.2.2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定：

两半联轴器端面应紧密接触，其两轴的对中偏差：径向位移应不大于0.03毫米，轴向倾斜应不大于0.05／1000。

2.挠性联轴器

2.1.滑块联轴器：

2.1.1. 常用种类:

(a)结构图

十字滑块联轴器、滑块联轴器等。

2.1.2. 安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定：

十字滑块联轴器两轴径向相对位移不大于0.01d+0.25㎜(d为轴径),许用相对角位移为30ˊ, 端面间隙S,当外径不大于1 9 0毫米时，应为O．5～O．8毫米；当大于1 9 0毫米时，应为1～1．5毫米。

滑块联轴器的端面间隙S(约为2毫米)

十字滑块和挠性爪型联轴节两轴的不同轴度表

| 联轴节外形最大直径D (毫米) | 两轴的不同轴度 不应超过 |
| --- | --- |
|  | 径向位移 (毫米) | 倾 斜 |
| ≤300 >300～600 | 0.1 0.2 | 0.8／1000 1.2／1000 |

2.2.链条联轴器

2.2.1. 常用种类:

(a)双排滚子链联轴器

1、5-半联轴器；2一罩壳；3一链条; 4一密封圈

(b)单排链联轴器

2.2.2. 安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定：

两轴相对许用轴向位移为1.4～9.5㎜,许用径向位移为0.19～0.27㎜,许用相对角位移为1°,一般许用相对角位移为<1°, 相对径向位移为0.02P(P为链条节距)。

2.3齿式连轴器

2.3.1常用种类:

双面鼓形齿联轴器

1一外齿套；2一内齿圈；3一U形保持环；4一内齿圈；5一外齿套

接短节鼓形齿联轴器

1一外齿套，2一内齿圈，3—Z形保持环，4一短节，5一Z形保持环，6一内齿圈；7一外齿套

2.3.2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定：

两轴许用相对径向位移Δy=1～8.5㎜  , 许用相对角位移Δa=1°30ˊ,不同规格尺寸补偿量不同。带有中间轴联接的联轴器, 许用径向位移Δy= A·tya

齿式联轴器两轴的对中偏差及外齿套的端面间隙S

| 联轴器外径D (毫米) | 对 中 偏 差 | 端面间隙S不小于 (毫米) |
| --- | --- | --- |
|  | 径向位移(毫米) | 轴向倾斜 |  |
| 170～185 220～250 | <O．05 <O．08 | < O．3／1000 | 2.50 |
| 290～430 | <O.1O | <O．5／1000 | 5.OO |

2.4弹性套柱销联轴器

2.4.1常用种类:

1一半联轴器；2一挡圈；3一弹性套；4一柱销；5一半联轴器；6一制动轮

2.4.2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定：

弹性圈柱销联轴节两轴的不同轴度

| 联轴节外形最大直径D (毫米) | 两轴的不同轴度，不应超过 |
| --- | --- |
|  | 径向位移 (毫米) | 倾斜 |
| 105～260 | 0.05 | 0.2/1000 |
| 290～500 | 0.10 | 0.2/1000 |

弹性圈柱销联轴节间的端面间隙

| 轴孔直径 d (毫米) | 标 准 型 | 轻 型 |
| --- | --- | --- |
|  | 型号 | 外形最大直径D (毫米) | 间隙c (毫米) | 型号 | 外形最大直径D (毫米) | 间隙c (毫米) |
| 25～28 30～38 35～45 40～55 45～65 50～75 70～95 80～120 100～150 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 | 120 140 170 190 220 260 330 41O 500 | 1～5 l～5 2～6 2～6 2～6 2～8 2～10 2～12 2～15 | Ql Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 | 105 120 145 170 200 240 290 350 440 | l～4 l～4 1～4 l～5 l～5 2～6 2～6 2～8 2～10 |

弹性套柱销联轴器

| 联轴器 外 径 D (毫米) | 端面间隙s (毫米) | 对中偏差 | 联轴器 外径 D (毫米) | 端面间隙 s (毫米) | 对中偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 径向位移 (毫米) | 轴向倾斜 |  |  | 径向位移 (毫米) | 轴向倾斜 |
| 70 | 3 | <O．04 | <O．2／1000 | 220 | 5 | <O．05 | <O.2／1000 |
| 80 |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 315 |  | <O．08 |  |
| 105 |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 130 | 4 | <O．05 | <O．2／1000 | 475 | 6 | <O．08 |  |
| 160 |  |  |  | 600 |  | <O．1O | <O.2／1000 |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5弹性柱销联轴器

2.5.1常用种类:

尼龙柱销联轴节

1-半联轴节, 2-挡板，3-尼龙柱销

2.5.2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定

两轴许用径向位移为0.15～0.25，许用轴向位移为0.5～3mm,许用角位移为30ˊ。

尼龙柱销联轴节间的端面间隙

| 联轴节外形最大直径D (毫米) | 90～150 | 170～220 | 275～320 | 340～490 | 560～610 | 670 | 770 | 850 | 880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端面间隙c，不应小于 (毫米) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.O | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |

2.6梅花形联轴器

2.6.1常用种类:

2.6.2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定：

两轴许用轴向位移为2.0～5.0㎜，许用径向位移为0.8～1.8mm,许用角位移为1.0°～2.0°。

2.7爪型连轴器

2.7.1常用种类:

爪形联轴器

2.7.2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定：

联轴器的端面间隙约为2㎜

十字滑块和挠性爪型联轴节两轴的不同轴度表

| 联轴节外形最大直径D (毫米) | 两轴的不同轴度 不应超过 |
| --- | --- |
|  | 径向位移 (毫米) | 倾 斜 |
| ≤300 >300～600 | 0.1 0.2 | 0.8／1000 1.2／1000 |

2.8膜片联轴器

2.8.1常用种类:

(a)

1一半联轴器，2一压紧环，3一波状膜片组，4一螺栓，5一花键齿环；6一中间短节， 7、8一挡环，10一隔套

波状膜片联轴器

2.8.2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定：

两轴轴向偏差一般为0.05～0.10㎜，径向位移一般为0.05～0.10mm。

2.9橡胶联轴器

2.9.1常用种类:

2.9.2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。一般由主从动设备连接定位精度确定,更换时直接更换整个橡胶联轴器,缓冲效果好,定位精度高,安装简单。多见于进口螺杆式压缩机组。

2.10万向联轴器

2.10.1常用种类:

(a)有伸缩长型

l、2一十字轴单万向联轴器，2一中间轴

(b)有伸缩短型

1、3一单十字轴万向联轴器，2一中间轴

2.10.2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器的技术文件要求。

3.0 液力联轴器

3.0.1常用种类:

某进口离心机用液力联轴器

普通型液力联轴器

3.0.2安装检修要求：

采用联轴器传动的机器，联轴器两轴的对中偏差应符合机器的技术文件要求。若无要求，应符合下列规定：

两轴轴向偏差一般为0.05～0.10㎜，径向偏差一般为0.03～0.05mm。

4.0联轴器的安装工艺:

4.1冷装法

4.1.1直接装配法

对于联轴器与轴有相应间隙的配合可在清理干净配合表面后,涂抹润滑油脂直接安装。

4.1.2压入装配法

对于过渡配合和过盈量不是很大的配合,或者有特殊要求的配合(如保护已装精密另部件)可采用压入法,但需要压入设备。

4.1.2液压装配法

这是一种比较理想的装配方法,但必须对另部件提前进行响应的设计和制造才能使用。

4.2联轴节的热装配

联轴节的热装配工作常用于大型电机、压缩机和轧钢机等重型设备的安装中，因为这类设备中的联轴节与轴通常是采用过盈配合联接在一起的。

过盈联接件的装配方法有：压入装配、低温冷装配和热套装配等数种。

在安装现场，则主要采用热套装配法，因为这种装配方法比较简单，能用于大直径(D >1000mm)和过盈量较大)的机件。

压入装配法多用于轻型和中型静配合，而且需要压力机等机械设备，故一般仅在制造厂采用。

冷缩装配法一般用液氮等作为冷源，且需有一定的绝热容器，故也只能在有条件时才采用。

以下介绍热套装配法。

4.2.1热套装配的基本原理

热套装配的本质原理是加热包容件(孔)，使其直径膨胀一个配合过盈值，然后装入被包容件(轴)，待冷却后，机件便达到所需结合强度。

实际上，加热膨胀值必须比配合过盈值大，才能保证顺利安装而不致于在安装过程中因包容件的冷却收缩，出现轴与孔卡住的严重事故。

同时，为了保证具有较大的啮合力——结合强度，热套装配的结合面要经过加工，但不要过分光洁，因为一定的表面粗糙度(一般为Ra3.2)，不受轴向移动而被压平，冷却以后，将使内外机件的结合强度较大，所能传递的扭距也较大。

4.2.2加热温度的确定

当工件材料一定后，包容件的最低加热温度取决于配合面的过盈量及所需装配间隙。装配间隙的大小直接影响装配时间，为防止包容件冷却收缩，必须限定装配时间，应当预留的装配间隙，一般有经验数据推荐:

加热最小装配间隙⊿(um)

| 机件重量(㎏) | 被加热连接件直径(㎜) |
| --- | --- |
|  | 80～120 | >120～180 | >180～260 | >260～360 | >360～500 |
|  | 加热最小装配间隙⊿(um) |
| 小于16 >16～50 >50～100 >100～500 >500～1000 >1000 | 40～50 60～70 100～120 150～170 | 50～60 80～90 130～150 180～200 210～230 | 60～70 90～100 180～200 240～250 250～270 280～300 | 100～120 20～240 60～280 90～310 30～360 | 220～240 300～320 340～360 380～400 |

包容件加热后孔的直径增大值有以下关系：

i+⊿=(t+t0)10³*a*D

式中：t—加热后的温度(℃)；

to—开始加热的温度(℃)；

i—过盈量(um)；

⊿—能使轴自由通入孔中(避免表面相擦)所需的装配间隙(㎜)；

D—包容件(孔)的直径(mm)；

a—包容件(孔)材料的线膨胀系数(10¯6·l／℃)。

故需加热温度为：

t=(i+⊿)/( 10³*a*D)+ to

对于⊿值，可简化采用K=i+⊿=3i～6i，这样的⊿值取得略大了些。此时，上式可写为：

t=K/(a*D)+ to

注意:式中K值的单位是㎜

各种金属材料的线膨胀系数a值(10¯6·l／℃)

| 材 料 | 加热温度范围 (℃) | 冷 却℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 20～100 | 20～200 | 20～300 | 20～400 | 20～600 |  |
| 工程用铜 | 16.6～17.1 | 17.1～17.2 | 17.6 | 18～18.1 | 18.6 | 一14 |
| 黄 铜 | 17.8 | 18.8 | 20.9 |  |  | —16 |
| 锡青铜 | 17.6 | 17.9 | 18.2 |  |  | 一15 |
| 铝青铜 | 17.6 | 17.9 | 19.2 |  |  |  |
| 碳 钢 | 10.6～12.2 | 11.3～13 | 12.1～13.5 | 12.9～13.9 | 13.5～14.3 | —8.5 |
| 铬 钢 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 |  |
| 40CrSi | 11.7 |  |  |  |  |  |
| 30CrMnSiA | ll |  |  |  |  |  |
| 3Crl3 | 10.2 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.3 |  |
| 1Crl8Ni9Ti | 16.6 | 17 | 17.2 | 17.5 | 17.9 |  |
| 铸 铁 | 8.7～11．1 | 8.5～11.5 | 1O.1～12.2 | 1.5～12.7 | 12.9～13.2 | —8 |
| 镍铬合金 | 14.5 |  |  |  |  |  |
| 铝合金 | 23 |  |  |  |  | 一18 |
| 镁合金 | 26 |  |  |  |  | —2l |

注:碳素钢加热温度不得超过400℃

4.2.3加热方法的选择

将包容件加热到需要温度的方法应按现场条件、被加热件尺寸、数量和要求进行选择。

一般的加热方法有：固体燃料加热，热浸加热，氧-乙炔焰加热、喷灯加热、电加热等。如条件许可，可在专用炉(如火焰加热炉和盐浴炉、电阻炉等各种电加热炉)内加热。当工地现场条件不允许时，可砌一简易的炉子，并用木柴、焦炭等固体燃料，进行加热。如条件许可，也可用煤气、液体燃料进行喷燃。

热浸加热通常只用于尺寸较小的联轴节(内径在100mm以下)，方法简便，加热均匀。

氧-乙炔焰加热法用于加热小的机件或较大机件的局部时，方法简便，但要求较熟练的技术，以防过热而烧坏机件。

对于大型联轴器，也可采用多台氧-乙炔焰加热和喷灯加热联合使用，效果很好。

电加热法虽属较好的加热方法，但因需要专用设备，限制了它在安装工地现场的使用，但电感应加热法，还是可以考虑选用。

在安装工地现场对大、中型联轴节采用的电感应加热法是在感应线圈中通人工作频率(50Hz)、低电压和大电流。

在相同条件和同一材料时，电流频率f和电流透人深度δ成反比。现在希望δ大，因此不采用中频(500～10000Hz)和高频(105～106Hz)，而采用工作频率(50Hz)。

低压、大电流可使交变涡流和磁滞损失增强，发热增加。通常采用的电压有380V和220V。

用220V电压时，只要下图所示，将线圈绕在工件表面，绕得密些，绕不下时，可绕多层(各层间串联绕制方向应相反，使总磁通同向)，以减少匝间距离，提高加热速度和均匀性。线圈匝数可按要求的磁场强度H，通过公式H=4πWI(圆柱多匝螺旋形感应器)求出。

根据施工经验，不论联轴节大小，每1V电压用1.3m、38㎜²的导线可以了，那么如用220V电压来加热联轴节，需用38㎜²的导线300m左右。

4.2.4联轴节的热套工艺

A.装配前的准备工作

准备工作做得仔细与否，对保证热套装配的顺利进行非常重要。，需作如下准备工作：

- 检查、测量和加热温度的计算。

在热套装配之前，首先要对所热套联轴节进行仔细的检查，检查联轴节的加工质量是否符合要求。

对联轴节与转轴的配合部位(孔)的尺寸进行详细的测量。一般长度的联轴节测量两端和中间的孔径尺寸，长尺寸的可以多取几个。同时，相应地测量转轴配合部位的尺寸.测量的数据一定要正确，每一部位可测量2～3次，取其算术平均值。

测量尺寸部位

根据数据计算所需加热的温度。

2．工具准备：除一般通用工具外，热套联轴节时尚应准备下列设备和工具：

(1)加热炉及燃料；

(2)套装联轴节的自制专用工具，其中包括夹紧工具、翻转工具、专用起重工具等；

(3)量棒，根据所需控制的装配间隙进行制作。

(4)测试温度用的测温器或试温材料，试温材料如机油(发火点200～220℃)、锡(熔点232℃)、铝(熔点327℃)、锌(熔点419℃)等；

(5)隔热防护工具，如隔热用的透明面罩、石棉手套等。．

3．操作训练：由于热套装工作是在高温下操作的，如果准备工作不仔细、操作人员配合不协调，将可能给套装工作带来严重的不良后果。因此，在热套装工作正式进行之前,应进行必要的操作训练,按实际套装步骤,操作一次或数次,使所有参加人员分工明确、重点突出,措施得当,临场不乱。

B.热套联轴节的操作步骤

1．在加热炉内加热到指定温度，并检测工件温度。

2．将联轴节取出后翻身，放人炉内继续加热。如用木柴加热大型联轴节。则经2～3h后，用量棒反复测量孔径，直至尺寸最大的量棒能自由进入联轴节孔内，加热即可结束。

3．吊出联轴节，装上撞板、抬攀或其他套装工具。

4．校正联轴节的位置，使联轴节孔垂直(垂直套装时)或呈水平(水平套装时)，并清扫联轴节孔，使内孔无杂物。

5．将联轴节吊近转轴处；再一次用量棒检查内孔尺寸是否有所需装配间隙，如量棒能通过，才能进行套装。

6．在转轴的配合面上均匀地涂上机油。

7．将联轴节平稳地移近转轴，对准轴与孔的位置，进行套装。待联轴节套进1/3左右，应再一次检查孔与轴的相对位置，是否有歪斜，如果正确，则继续将联轴节撞进。

8．最后装上夹紧工具，防止联轴节在轴上移动，然后让其自然冷却。

C.注意事项

因为热装是在高温和紧张的状态下进行，故对可能发生的问题，要有充分的估计，事前应设法避免，如万一发生，也会临场不慌，及时采取措施，进行处理。

首先必须使每个操作人员了解操作步骤，做到分工明确，在出现任何事故时都要坚守岗位。

其次要求校准联轴节的轴线水平或垂直，对准联轴节孔与轴端的位置。调整撞块位置时要仔细、认真，确保正确无误。

在实践中，常可能出现的事故有：

1．联轴节轴线撞歪，联轴节撞不进：为防止这类事故，除要在校准轴线、联轴节孔与轴的位置、撞块位置时做到正确无误外，还要注意，撞击点位置要选好，第一、二下要轻，待进人一段距离(约1/3)后，方可用力猛击。

若确系撞歪，又无法校准时，应再热后迅速拉出，切勿再硬行撞进。

- 其他事故可能有：撞块滑轮因位置没紧固而向后退、葫芦链条滑下来、燃料不足、火警等，均要事先加以注意，在工具准备和操作训练阶段中仔细检查。

- 当在主轴上事先已安装好轴承、机械密封等精密部件时禁止用力打击和撞击联轴器,以防损伤或损坏精密部件。