图 例 凸缘联轴器（GB5843-86）

| YL1 YLD1 | 10 | 8100 | 13000 | 10,11 | 25 | 22 | 71 | 53 | 3 (3) | M6 | 54 | 48 | 0.94 | 0.0018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12,14 | 32 | 27 |  |  |  |  | 68 | 58 |  |  |
|  |  |  |  | 16,18,19 | 42 | 30 |  |  |  |  | 88 | 64 |  |  |
|  |  |  |  | 20,(22) | 52 | 38 |  |  |  |  | 108 | 80 |  |  |
| YL2 YLD2 | 16 | 7200 | 12000 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 64 | 4 (4) |  | 68 | 58 | 1.50 | 0.0035 |
|  |  |  |  | 16,18,19 | 42 | 30 |  |  |  |  | 88 | 64 |  |  |
|  |  |  |  | 20,(22) | 52 | 38 |  |  |  |  | 108 | 80 |  |  |
| YL3 YLD3 | 25 | 6400 | 10000 | 14 | 32 | 27 | 90 | 69 | 3 (3) | M8 | 68 | 58 | 1.99 | 0.0060 |
|  |  |  |  | 16,18,19 | 42 | 30 |  |  |  |  | 88 | 64 |  |  |
|  |  |  |  | 20,22,(24) | 52 | 38 |  |  |  |  | 108 | 80 |  |  |
|  |  |  |  | (25) | 62 | 44 |  |  |  |  | 128 | 92 |  |  |
| YL4 YLD4 | 40 | 5700 | 9500 | 18,19 | 42 | 30 | 100 | 80 |  |  | 88 | 64 | 2.47 | 0.0092 |
|  |  |  |  | 20,22,24 | 52 | 38 |  |  |  |  | 108 | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 25,(28) | 62 | 44 |  |  |  |  | 128 | 92 |  |  |
| YL5 YLD5 | 63 | 5500 | 9000 | 22,24 | 52 | 38 | 105 | 85 | 4 (4) |  | 108 | 80 | 3.19 | 0.013 |
|  |  |  |  | 25,28 | 62 | 44 |  |  |  |  | 128 | 92 |  |  |
|  |  |  |  | 30,(32) | 82 | 60 |  |  |  |  | 168 | 124 |  |  |
| YL6 YLD6 | 100 | 5200 | 8000 | 24 | 52 | 38 | 110 | 90 | 4 (4) |  | 108 | 80 | 3.99 | 0.017 |
|  |  |  |  | 25,28 | 62 | 44 |  |  |  |  | 128 | 92 |  |  |
|  |  |  |  | 30,32,(35) | 82 | 60 |  |  |  |  | 168 | 124 |  |  |
| YL7 YLD7 | 160 | 4800 | 7600 | 28 | 62 | 44 | 120 | 95 | 4 (3) | M10 | 128 | 92 | 5.66 | 0.029 |
|  |  |  |  | 30,32,35,38 | 82 | 60 |  |  |  |  | 168 | 124 |  |  |
|  |  |  |  | (40) | 112 | 82 |  |  |  |  | 228 | 172 |  |  |
| YL8 YLD8 | 250 | 4300 | 7000 | 32,35,38 | 82 | 60 | 130 | 105 |  |  | 169 | 125 | 7.29 | 0.043 |
|  |  |  |  | 40,42,(45) | 112 | 84 |  |  |  |  | 229 | 173 |  |  |
| YL9 YLD9 | 400 | 4100 | 6800 | 38 | 82 | 60 | 140 | 115 | 6 (3) |  | 169 | 125 | 9.53 | 0.064 |
|  |  |  |  | 40,42,45, 48,(50) | 112 | 84 |  |  |  |  | 229 | 173 |  |  |
| YL10 YLD10 | 630 | 3600 | 6000 | 45,48,50, 55,(56) |  |  | 160 | 130 | 6 (4) | M12 |  |  | 12.46 | 0.112 |
|  |  |  |  | (60) | 142 | 107 |  |  |  |  | 289 | 219 |  |  |
| YL11 YLD11 | 1000 | 3200 | 5300 | 50,55,56 | 112 | 84 | 180 | 150 | 8 (4) |  | 229 | 173 | 17.97 | 0.205 |
|  |  |  |  | 60,63,65,(70) | 142 | 107 |  |  |  |  | 289 | 219 |  |  |
| YL12 YLD12 | 1600 | 2900 | 4700 | 60,63,65, 70,71,75 |  |  | 200 | 170 | 12 (6) |  |  |  | 30.62 | 0.443 |
|  |  |  |  | (80) | 172 | 132 |  |  |  |  | 349 | 269 | 29.52 | 0.463 |
| YL13 YLD13 | 2500 | 2600 | 4300 | 70,71,75 | 142 | 107 | 220 | 185 | 8 (6) | M16 | 289 | 219 | 35.58 | 0.646 |
|  |  |  |  | 80,85,(90) | 172 | 132 |  |  |  |  | 349 | 269 |  |  |
| YL14 YLD14 | 4000 | 2300 | 3800 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 250 | 215 | 12 (8) |  | 350 | 270 | 57.13 | 1.353 |
|  |  |  |  | 100,(110) | 212 | 167 |  |  |  |  | 430 | 340 |  |  |
| YL15 YLD15 | 6300 | 2000 | 3400 | (90),(95) | 172 | 132 | 290 | 250 | 12 (6) | M20 | 350 | 270 | 89.59 | 2.845 |
|  |  |  |  | 100,110,120,(125) | 212 | 167 |  |  |  |  | 430 | 340 |  |  |
| YL16 YLD16 | 10000 | 1800 | 3000 | (100),(110),120,125 |  |  | 340 | 290 |  | M24 |  |  | 119.57 | 5.271 |
|  |  |  |  | 130,(140) | 252 | 202 |  |  |  |  | 510 | 410 |  |  |
| YL17 YLD17 | 14000 | 1600 | 2600 | (120),(125) | 212 | 167 | 380 | 330 |  |  | 430 | 340 | 171.71 | 9.139 |
|  |  |  |  | 130,140,150 | 252 | 202 |  |  |  |  | 510 | 410 |  |  |
|  |  |  |  | (160) | 302 | 242 |  |  |  |  | 610 | 490 |  |  |
| YL18 YLD18 | 20000 | 1400 | 2300 | (140),(150) | 252 | 202 | 420 | 360 |  | M30 | 510 | 410 | (263.85) | (17.88) |
|  |  |  |  | (160),(170),(180) | 302 | 242 |  |  |  |  | 610 | 490 |  |  |

注：1. “*”栏内带()的轴孔直径仅适用于钢制联轴器。

2. “**”栏内带()的值为铰制孔用螺栓数量。

3. 联轴器质量和转动惯量是按材料为铸铁(括弧内为铸钢)，最小轴孔、最大轴伸长度的近似计算值。

标记示列

YL3联轴器 GB5843-86

主动端：J型轴孔，A型键槽，d=30mm，L=60mm；
　　从动端：J1型轴孔，B型键槽，d=28mm，L=44mm。

图 例 弹性柱销联轴器（GB5014-85）mm

| 型号 | 公称扭 矩 Tn N·m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径* d1、d2、dz | 轴孔长度 | D | 质量 m kg | 转动 惯量I kgm2 | 许用补偿量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Y型 | J、J1、Z型 |  |  |  | 径向 Δy | 轴向 Δx | 角向 Δ |
|  |  | 铁 | 钢 |  | L | L1 | L |  |  |  |  |  |  |
| HL1 | 160 | 7100 | 7100 | 12,14 | 32 | 27 | 32 | 90 | 2 | .0064 | 0.15 | ±0.5 | ≤30' |
|  |  |  |  | 16,18,19 | 42 | 30 | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,22,(24) | 52 | 38 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| HL2 | 315 | 5600 | 5600 | 20,22,24 |  |  |  | 120 | 5 | 0.253 |  | ±1 |  |
|  |  |  |  | 25,28 | 62 | 44 | 62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,32,(35) | 82 | 60 | 82 |  |  |  |  |  |  |
| HL3 | 630 | 5000 | 5000 | 30,32,35,38 |  |  |  | 160 | 8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40,42,(45),(48) | 112 | 84 | 112 |  |  |  |  |  |  |
| HL4 | 1250 | 2800 | 4000 | 40,42,45,48,50, 55,56 | 112 | 84 | 112 | 195 | 22 | 3.4 | 0.15 | ±1.5 | ≤30' |
|  |  |  |  | (60),(63) | 142 | 107 | 142 |  |  |  |  |  |  |
| HL5 | 2000 | 2500 | 3550 | 50,55,56,60,63,65, 70,(71),(75) |  |  |  | 220 | 30 | 5.4 |  |  |  |
| HL6 | 3150 | 2100 | 2800 | 60,63,65,70,71, 75,80 |  |  |  | 280 | 53 | 15.6 | 0.20 | ±2 |  |
|  |  |  |  | (85) | 172 | 132 | 172 |  |  |  |  |  |  |
| HL7 | 6300 | 1700 | 2240 | 70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 320 | 98 | 41.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,(110) | 212 | 167 | 212 |  |  |  |  |  |  |
| HL8 | 10000 | 1600 | 2120 | 80,85,90,95,100, 110,(120),(125) |  |  |  | 360 | 119 | 56.5 |  |  |  |
| HL9 | 16000 | 1250 | 1800 | 100,110,120,125 |  |  |  | 410 | 197 | 133.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 130,(140) | 252 | 202 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| HL10 | 25000 | 1120 | 1560 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 480 | 322 | 273.2 | 0.25 | ±2.5 |  |
|  |  |  |  | 130,140,150 | 252 | 202 | 252 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 160,(170),(180) | 302 | 242 | 302 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 该联轴器最大型号为HL14,详见GB5014-85。

2. 带制动轮的弹性销联轴器HLL型可参阅GB5014-85。

3. “*”栏内带（）的值仅适用于钢制联轴器。

4. 轴孔型式及长度L、L1,可根据需要选取。

标记示例　　HL7联轴器 GB5014-85

主动端：Z型轴孔，C型键槽，dz=75mm，L1=107mm；
　　从动端：J型轴孔，B型键槽，dz=70mm，L1=107mm。

图 例 弹性套柱销联轴器（GB4323-84）mm

| TL1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 20 | 14 | － | 71 | 18 | 1.16 | .004 | 0.2 | 1°30' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10,11 | 25 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,(14) | 32 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| TL2 | 16 | 5500 | 7600 | 12,14 |  |  | 42 | 80 |  | 1.64 | .001 |  |  |
|  |  |  |  | 16,(18),(19) | 42 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| TL3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16,18,19 |  |  |  | 95 | 35 | 1.9 | .002 |  |  |
|  |  |  |  | 20,(22) | 52 | 38 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| TL4 | 63 | 4200 | 5700 | 20,22,24 | 52 | 38 | 52 | 106 | 35 | 2.3 | .004 | 0.2 | 1°30' |
|  |  |  |  | (25),(28) | 62 | 44 | 62 |  |  |  |  |  |  |
| TL5 | 125 | 3600 | 4600 | 25,28 |  |  |  | 130 | 45 | 8.36 | .011 | 0.3 |  |
|  |  |  |  | 30,32,(35) | 82 | 60 | 82 |  |  |  |  |  |  |
| TL6 | 250 | 3800 | 3800 | 32,35,38 |  |  |  | 160 |  | 10.36 | .026 |  | 1° |
|  |  |  |  | 40,(42) | 112 | 84 | 112 |  |  |  |  |  |  |
| TL7 | 500 | 2800 | 3600 | 40,42,45,(48) |  |  |  | 190 |  | 15.6 | .06 |  |  |
| TL8 | 710 | 2400 | 3000 | 45,48,50,55,(56) |  |  |  | 224 | 65 | 25.4 | .13 | 0.4 |  |
|  |  |  |  | (60),(63) | 142 | 107 | 142 |  |  |  |  |  |  |
| TL9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 250 |  | 30.9 | .20 |  |  |
|  |  |  |  | 60,63,(65),(70),(71) | 142 | 107 | 142 |  |  |  |  |  |  |
| TL10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63,65,70,71,75 |  |  |  | 315 | 80 | 65.9 | .64 |  |  |
|  |  |  |  | 80,85,(90),95 | 172 | 132 | 172 |  |  |  |  |  |  |
| TL11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80,85,90,95 |  |  |  | 400 | 100 | 122.6 | 2.06 | 0.5 | 0°30' |
|  |  |  |  | 100,110 | 212 | 167 | 212 |  |  |  |  |  |  |
| TL12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100,110,120,125 |  |  |  | 475 | 130 | 218.4 | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | (130) | 252 | 202 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| TL13 | 16000 | 800 | 1150 | 120,125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 425.8 | 16.0 | 0.6 |  |
|  |  |  |  | 130,140,150 | 252 | 202 | 252 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 160,(170) | 302 | 242 | 302 |  |  |  |  |  |  |

注：1. “*”栏内带（）的值仅适用于钢制联轴器。

2. 短时过载不得超过公称扭矩Tn值的2倍。

3. 轴孔型式及长度L、L1可根据需要选取。

标记示例　　TL3联轴器 GB4323-84

主动端：Z型轴孔，C型键槽，dz=16mm，L=30mm；
　　从动端：J型轴孔，B型键槽，d2=18mm，L=42mm。

图 例 带制动轮的弹性套柱销联轴器（GB4323-84）mm

| 型号 | 公称扭 矩 Tn N·m | 许用转 速 [n] r/min | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度 | D0 | D | B | A | 质量 m kg | 转动 惯量I kgm2 | 许用补偿量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Y型 | J、J1、Z型 |  |  |  |  |  |  | 径向 Δy | 角向 Δ |
|  |  |  |  | L | L1 | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLL1 | 125 | 3800 | 25,28 | 62 | 44 | 62 | 200 | 130 | 85 | 45 | 8.3 | 0.05 | 0.3 | 1°30' |
|  |  |  | 30,32,35 | 82 | 60 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLL2 | 250 | 3000 | 32,35,38 |  |  |  | 250 | 160 | 105 |  | 15.3 | 0.15 |  | 1° |
|  |  |  | 40,42 | 112 | 84 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLL3 | 500 | 2400 | 40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | 315 | 190 | 132 | 45 | 30.0 | 0.45 | 0.3 |  |
| TLL4 | 710 |  | 45,48,50,55,56 |  |  |  |  | 224 |  | 65 | 39.6 | 0.50 | 0.4 |  |
|  |  |  | 60,63 | 142 | 107 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLL5 | 1000 |  | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 |  | 250 | 168 |  | 47.0 | 1.26 |  |  |
|  |  |  | 60,63,65,70 | 142 | 107 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLL6 | 2000 | 1900 | 63,65,70,71,75 |  |  |  | 400 | 315 |  | 80 | 92.6 | 1.63 |  |  |
|  |  |  | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLL7 | 4000 | 1500 | 80,85,90,95 |  |  |  | 500 | 400 | 210 | 100 | 127.3 | 4.04 | 0.5 | 0°30' |
|  |  |  | 100,110 | 212 | 167 | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLL8 | 8000 | 1200 | 100,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120,125 |  |  |  | 630 | 475 | 265 | 130 | 304.3 | 15.0 |  |  |
|  |  |  | 130 | 252 | 202 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLL9 | 16000 | 1000 | 120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 600 | 298 | 180 | 576.8 | 33.0 | 0.6 |  |
|  |  |  | 130,140,150 | 252 | 202 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160,170 | 302 | 242 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中联轴器重量、转动惯量是近似值。

标记示例　　TLL联轴器 GB4323-84

主动端：J型轴孔，B型键槽，d1=65mm，L=142mm；从动端：J型轴孔，B型键槽，d1=70mm，L=107mm

图 例 十字滑块联轴器 mm

| d | 许用转矩 Nm | 许用转速 r/min | D0 | D | L | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,17,18 | 120 | 250 | 32 | 70 | 95 | 0.50+0.3 |
| 20,25,30 | 250 | 250 | 45 | 90 | 115 | 0.50+0.3 |
| 36,40 | 500 | 250 | 60 | 110 | 160 | 0.50+0.3 |
| 45,50 | 800 | 250 | 80 | 130 | 200 | 0.50+0.3 |
| 55,60 | 1250 | 250 | 95 | 150 | 240 | 0.50+0.3 |
| 65,70 | 2000 | 250 | 105 | 170 | 275 | 0.50+0.3 |
| 75,80 | 3200 | 250 | 115 | 190 | 310 | 0.50+0.3 |
| 85,90 | 5000 | 250 | 130 | 210 | 355 | 1.00+0.5 |
| 95,100 | 8000 | 250 | 140 | 240 | 395 | 1.00+0.5 |
| 110,120 | 10000 | 100 | 170 | 280 | 435 | 1.00+0.5 |
| 130,140 | 16000 | 100 | 190 | 320 | 485 | 1.00+0.5 |
| 150 | 20000 | 100 | 210 | 340 | 550 | 1.00+0.5 |
|  | 序号 名称 数量 材料 1 平端紧定螺钉 GB73-85 2 35 2 半联轴器 2 ZG310-570 3 圆盘 1 45 4 压配式注油杯 GB1156-79 2 5 套筒 1 Q255 6 锁圈 2 弹簧钢丝 |

图 例 梅花形弹性联轴器（GB5272-85）

| ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 15300 | 12、14 | 32 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16、18、19 | 42 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 20、22、24 | 52 | 38 |
| ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20、22、24 | 52 | 38 |
|  |  |  |  |  |  | 25、28 | 62 | 44 |
|  |  |  |  |  |  | 30、32 | 82 | 60 |
| ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 22、24 | 52 | 38 |
|  |  |  |  |  |  | 25、28 | 62 | 44 |
|  |  |  |  |  |  | 30、32、35、38 | 82 | 60 |
| GL4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25、28 | 62 | 44 |
|  |  |  |  |  |  | 30、32、35、38 | 82 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | 40、42 | 112 | 84 |
| GL5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30、32、35、38 | 82 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | 40、42、45、48 | 112 | 84 |
| GL6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35*、38* | 82 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | 40*、42*、45、 48、50、55 | 112 | 84 |
| GL7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45*、48*、50、55 | 112 | 84 |
|  |  |  |  |  |  | 60、63、65 | 142 | 107 |
| GL8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50*、55* | 112 | 84 |
|  |  |  |  |  |  | 60、63、65、 70、71、75 | 142 | 107 |
| GL9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60*、63*、65*、 70、71、75 | 142 | 107 |
|  |  |  |  |  |  | 80、85、90、95 | 172 | 132 |
| GL10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70*、71*、75* | 142 | 107 |
|  |  |  |  |  |  | 80*、85*、90、95 | 172 | 132 |
|  |  |  |  |  |  | 100、110 | 212 | 167 |
| GL11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80*、85*、 90*、95* | 172 | 132 |
|  |  |  |  |  |  | 100、110、120 | 212 | 167 |
| GL12 | 7100 | 11200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90*、95* | 172 | 132 |
|  |  |  |  |  |  | 100*、110*、120*、125* | 212 | 167 |
|  |  |  |  |  |  | 130 | 252 | 202 |
| GL13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100*、110*、 120*、125* | 212 | 167 |
|  |  |  |  |  |  | 130*、140* | 252 | 202 |

注：1．带“*”者轴孔直径可用于Z型轴孔。

2．表中a、b、c为弹性件硬度代号。

3．表中质 为联轴器最大质量。

图 例 梅花形弹性联轴器（GB5272-85）

| ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 15300 | 12、14 | 32 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16、18、19 | 42 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 20、22、24 | 52 | 38 |
| ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20、22、24 | 52 | 38 |
|  |  |  |  |  |  | 25、28 | 62 | 44 |
|  |  |  |  |  |  | 30、32 | 82 | 60 |
| ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 22、24 | 52 | 38 |
|  |  |  |  |  |  | 25、28 | 62 | 44 |
|  |  |  |  |  |  | 30、32、35、38 | 82 | 60 |
| GL4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25、28 | 62 | 44 |
|  |  |  |  |  |  | 30、32、35、38 | 82 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | 40、42 | 112 | 84 |
| GL5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30、32、35、38 | 82 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | 40、42、45、48 | 112 | 84 |
| GL6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35*、38* | 82 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | 40*、42*、45、 48、50、55 | 112 | 84 |
| GL7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45*、48*、50、55 | 112 | 84 |
|  |  |  |  |  |  | 60、63、65 | 142 | 107 |
| GL8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50*、55* | 112 | 84 |
|  |  |  |  |  |  | 60、63、65、 70、71、75 | 142 | 107 |
| GL9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60*、63*、65*、 70、71、75 | 142 | 107 |
|  |  |  |  |  |  | 80、85、90、95 | 172 | 132 |
| GL10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70*、71*、75* | 142 | 107 |
|  |  |  |  |  |  | 80*、85*、90、95 | 172 | 132 |
|  |  |  |  |  |  | 100、110 | 212 | 167 |
| GL11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80*、85*、 90*、95* | 172 | 132 |
|  |  |  |  |  |  | 100、110、120 | 212 | 167 |
| GL12 | 7100 | 11200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90*、95* | 172 | 132 |
|  |  |  |  |  |  | 100*、110*、120*、125* | 212 | 167 |
|  |  |  |  |  |  | 130 | 252 | 202 |
| GL13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100*、110*、 120*、125* | 212 | 167 |
|  |  |  |  |  |  | 130*、140* | 252 | 202 |

注：1．带“*”者轴孔直径可用于Z型轴孔。

2．表中a、b、c为弹性件硬度代号。

3．表中质 为联轴器最大质量。

| 32 | 27 | 80 | 50 | 30 | -a MT1 -b -c | 0.66 | 0.014 | 0.5 | 1.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 38 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 38 | 127 | 70 | 48 | -a MT2 -b -c | 1.55 | 0.075 | 0.8 | 1.5 | 2° |
| 62 | 44 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 60 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 38 | 128 | 85 | 60 | -a MT3 -b -c | 2.5 | 0.178 | 0.8 | 2 |  |
| 62 | 44 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 60 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 44 | 151 | 105 | 72 | -a MT4 -b -c | 4.3 | 0.412 |  | 2.5 |  |
| 82 | 60 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 84 | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 60 | 197 | 125 | 90 | -a MT5 -b -c | 6.2 | 0.73 | 1.0 | 3 | 1.5° |
| 112 | 84 | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 60 | 203 | 145 | 104 | -a MT6 -b -c | 8.6 | 1.85 |  |  |  |
| 112 | 84 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 84 | 265 | 170 | 130 | -a MT7 -b -c | 14.0 | 3.88 | 1.0 | 3.5 |  |
| 142 | 107 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 84 | 272 | 200 | 156 | -a MT8 -b -c | 25.7 | 9.22 | 1.5 | 4 |  |
| 142 | 107 | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 107 | 334 | 230 | 180 | -a MT9 -b -c | 41.0 | 18.95 |  | 4.5 | 1.0 |
| 172 | 132 | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 107 | 344 | 260 | 205 | -a MT10-b -c | 59.0 | 39.68 |  | 5 |  |
| 172 | 132 | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 167 | 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 132 | 411 | 300 | 245 | -a MT11-b -c | 87.0 | 73.43 | 1.8 |  |  |
| 212 | 167 | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 132 | 417 | 360 | 300 | -a MT12-b -c | 140 | 178.45 |  |  |  |
| 212 | 167 | 497 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 202 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 167 | 497 | 400 | 335 | -a MT13-b -c | 160 | 208.75 |  |  |  |
| 252 | 202 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |

标注示例

ML3型联轴器 MT3a GB5272-85

主动端：Z型轴孔，A型键槽，轴孔直径d1=30mm，轴孔长度L1=60mm；
　　从动端：Y型轴孔，B型键槽，轴孔直径d2=25mm，轴孔长度L=62mm；
　　MT3型弹性硬度为a。

图 例 轮胎式联轴器（GB5844-85）mm

| UL4 | 100 | 315 | 3000 | 4500 | 20,22,24 | 38 | 52 | 140 | 38 | 69 | 3 | .0044 | 1.6 | 2.0 | 1o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25,(28) | 44 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (30) | 60 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL5 | 160 | 500 |  | 4000 | 24 | 38 | 52 | 160 | 45 | 80 | 4.6 | .0084 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25,28 | 44 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30,(32),(35) | 60 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL6 | 250 | 710 | 2500 | 3600 | 28 | 44 | 62 | 180 | 50 | 90 | 7.1 | .0164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30,32,35,(38) | 60 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (40) | 84 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL7 | 315 | 900 |  | 3200 | 32,35,38 | 60 | 82 | 202 | 56 | 104 | 10.9 | .029 | 2.0 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 40,42,(45),(48) | 84 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL8 | 400 | 1250 | 2000 | 3000 | 38 | 60 | 82 | 220 | 63 | 110 | 13 | .0448 | 2.5 | 3.0 | 1.5o |
|  |  |  |  |  | 40,42,45,(48), (50) | 84 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL9 | 630 | 1800 |  | 2800 | 42,45,48,50, 55,(56) |  |  | 250 | 71 | 130 | 20 | .0898 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (60) | 107 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL10 | 800 | 2240 | 1600 | 2400 | 45*,48*,50, 55,56 | 84 | 112 | 280 | 80 | 148 | 30.6 | .1596 | 3.0 | 3.6 |  |
|  |  |  |  |  | 60,63,65,(70) | 107 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL11 | 1000 | 2500 |  | 2100 | 50*,55*,56* | 84 | 112 | 320 | 90 | 165 | 39 | .2792 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60,63,65,(70), (71),(75) | 107 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL12 | 1600 | 4000 |  | 2000 | 55*,56* | 132 | 172 | 360 | 100 | 188 | 59 | .5356 | 3.6 | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  | 60*,63*,65*, 70,71,75 | 107 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80,85,90,95 | 132 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL13 | 250 | 6300 |  | 1800 | 63*,65*,70*, 71*,75* | 107 | 142 | 400 | 110 | 210 | 81 | .896 | 4.0 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  | 80,85,90,95 | 132 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL14 | 4000 | 10000 | 1400 | 1600 | 75* | 167 | 210 | 480 | 130 | 254 | 145 | 2.262 |  | 5.0 |  |
|  |  |  |  |  | 80*,85*,90*, 95* | 132 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100,110 | 167 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. “*”值，为结构允许制成J型轴孔。

2. “**”栏内带（）值仅适用于钢制联轴器。

3. 本标准中最小型号为UL1，最大为UL18，详见GB5844-86。

标记示例　　UL5联轴器 GB5844-86

主动端：Y型轴孔，A型键槽，d=28mm，L=63mm；
　　从动端：J1型轴孔，B型键槽，d=32mm，L=60mm。

图 例 滚子链联轴器（GB6069-85）mm

| GL1 | 40 | 1400/4500 | 16,18,19 | 42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 52 | 38 |
| GL2 | 63 | 1250/4500 | 19 | 42 | – |
|  |  |  | 20,22,24 | 52 | 38 |
| GL3 | 100 | 1000/4000 | 20,22,24 | 52 | 38 |
|  |  |  | 52 | 62 | 44 |
| GL4 | 160 | 1000/4000 | 24 | 52 |  |
|  |  |  | 25,28 | 62 | 44 |
|  |  |  | 30,32 | 82 | 60 |
| GL5 | 250 | 800/3150 | 28 | 62 | - |
|  |  |  | 30,32,35,38 | 82 | 60 |
|  |  |  | 40 | 112 | 84 |
| GL6 | 400 | 630/2500 | 32,35,38 | 82 | 60 |
|  |  |  | 40,42,45,48,50 | 112 | 84 |
| GL7 | 630 | 630/2500 | 45,42,48,50,55 |  |  |
|  |  |  | 60 | 142 | 107 |
| GL8 | 1000 | 500/2240 | 45,48,50,55 | 112 | 84 |
|  |  |  | 60,65,70 | 142 | 107 |
| GL9 | 1600 | 400/2000 | 50,55 | 112 | 84 |
|  |  |  | 60,66,70,75 | 142 | 107 |
|  |  |  | 80 | 172 | 132 |
| GL10 | 2500 | 315/1600 | 60,65,70,75 | 142 | 107 |
|  |  |  | 80,85,90 | 172 | 132 |
| GL11 | 4000 | 250/1500 | 75 | 142 | 107 |
|  |  |  | 80,85,90,95 | 172 | 132 |
|  |  |  | 100 | 212 | 167 |
| GL12 | 6300 | 250/1250 | 85,90,95 | 172 | 132 |
|  |  |  | 100,110,120 | 212 | 167 |
|  |  |  |  |  | 167 |
| GL13 | 10000 | 200/1120 | 100,110,120 |  |  |
|  |  |  | 130,140 | 252 | 202 |
| GL14 | 16000 | 200/1000 | 120,125 | 212 | 167 |
|  |  |  | 130,140,150 | 252 | 202 |
|  |  |  | 160 | 302 | 242 |
| GL15 | 25000 | 200/900 | 140,150 | 252 | 202 |
|  |  |  | 160,170,180 | 302 | 242 |
|  |  |  | 190 | 352 | 282 |

注：1. 有罩壳时，在型号后加“F”，例GL5型联轴器有罩壳时改为GL5F。

2．联轴器的质量和转动惯量近似值详见GB6069-85。

图 例 滚子链联轴器（GB6069-85）mm

| GL1 | 40 | 1400/4500 | 16,18,19 | 42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 52 | 38 |
| GL2 | 63 | 1250/4500 | 19 | 42 | – |
|  |  |  | 20,22,24 | 52 | 38 |
| GL3 | 100 | 1000/4000 | 20,22,24 | 52 | 38 |
|  |  |  | 52 | 62 | 44 |
| GL4 | 160 | 1000/4000 | 24 | 52 |  |
|  |  |  | 25,28 | 62 | 44 |
|  |  |  | 30,32 | 82 | 60 |
| GL5 | 250 | 800/3150 | 28 | 62 | - |
|  |  |  | 30,32,35,38 | 82 | 60 |
|  |  |  | 40 | 112 | 84 |
| GL6 | 400 | 630/2500 | 32,35,38 | 82 | 60 |
|  |  |  | 40,42,45,48,50 | 112 | 84 |
| GL7 | 630 | 630/2500 | 45,42,48,50,55 |  |  |
|  |  |  | 60 | 142 | 107 |
| GL8 | 1000 | 500/2240 | 45,48,50,55 | 112 | 84 |
|  |  |  | 60,65,70 | 142 | 107 |
| GL9 | 1600 | 400/2000 | 50,55 | 112 | 84 |
|  |  |  | 60,66,70,75 | 142 | 107 |
|  |  |  | 80 | 172 | 132 |
| GL10 | 2500 | 315/1600 | 60,65,70,75 | 142 | 107 |
|  |  |  | 80,85,90 | 172 | 132 |
| GL11 | 4000 | 250/1500 | 75 | 142 | 107 |
|  |  |  | 80,85,90,95 | 172 | 132 |
|  |  |  | 100 | 212 | 167 |
| GL12 | 6300 | 250/1250 | 85,90,95 | 172 | 132 |
|  |  |  | 100,110,120 | 212 | 167 |
|  |  |  |  |  | 167 |
| GL13 | 10000 | 200/1120 | 100,110,120 |  |  |
|  |  |  | 130,140 | 252 | 202 |
| GL14 | 16000 | 200/1000 | 120,125 | 212 | 167 |
|  |  |  | 130,140,150 | 252 | 202 |
|  |  |  | 160 | 302 | 242 |
| GL15 | 25000 | 200/900 | 140,150 | 252 | 202 |
|  |  |  | 160,170,180 | 302 | 242 |
|  |  |  | 190 | 352 | 282 |

注：1. 有罩壳时，在型号后加“F”，例GL5型联轴器有罩壳时改为GL5F。

2．联轴器的质量和转动惯量近似值详见GB6069-85。

|  | 06B | 9.525 | 14 | 51.06 | 5.3 | 4.9 | - | 70 | 70 | 0.19 | 1.4 | 1° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| – | 06B |  | 16 | 57.08 |  |  | - | 75 | 75 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 38 | 08B | 12.7 | 14 | 68.88 | 7.2 | 6.7 | 12 | 85 | 80 | 0.25 | 1.9 |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 08B |  | 16 | 79.91 |  |  | - | 95 | 88 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| - | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 8.9 | 9.2 |  | 112 | 100 | 0.32 | 2.3 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 20 | 116.57 |  |  |  | 140 | 105 |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 11.9 | 10.9 |  | 150 | 122 | 0.38 | 2.8 |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 16A | 25.4 | 16 | 145.33 | 15.0 | 14.3 | 12 | 180 | 135 | 0.50 | 3.8 | 1° |
| 107 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | 20 | 186.50 |  |  | 12 | 215 | 145 |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 20A | 31.75 | 18 | 213.02 | 18 | 17.8 | 6 | 245 | 165 | 0.63 | 4.7 |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 107 | 24A | 38.10 | 16 | 231.49 | 24.0 | 21.5 | 35 | 270 | 195 | 0.76 | 5.7 |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 132 | 28A | 44.45 |  | 270.08 |  | 24.9 | 20 | 310 | 205 | 0.88 | 6.6 |  |
| 167 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32A | 50.8 | 18 | 340.80 | 30.0 | 28.6 | 14 | 380 | 230 | 1.0 | 7.6 |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | 22 | 405.22 |  |  | 4 | 450 | 250 | 1.0 |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 202 | 40A | 63.5 | 20 | 466.25 | 36.0 | 35.6 | 18 | 510 | 285 | 1.27 | 9.5 |  |
| 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标记示例　　G17联轴器

主动端：J1型轴孔，B型键槽，d1=45mm，L=84mm；
　　从动端：J1型轴孔，B1型键槽，d2=50mm，L1=84mm。

图 例 轴孔和键槽的形式、代号及系列 (GB3852-83)

| 轴孔和C型键槽尺寸 |
| --- |
| 直径 | 轴孔长度 | 沉孔 | C型键槽 |
| d、dz | L | L1 | d1 | R | b | t2 |
|  | Y型 | J、J1、Z型 |  |  |  |  | 公称尺寸 | 极限偏差 |
| 16 | 42 | 30 | 42 | 38 | 1.5 | 3 | 8.7 | ±0.1 |
| 18 |  |  |  |  |  | 4 | 10.1 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 10.6 |  |
| 20 | 52 | 38 | 52 |  |  |  | 10.9 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 11.9 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 5 | 13.4 |  |
| 25 | 62 | 44 | 62 | 48 |  |  | 13.7 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 15.2 |  |
| 30 | 82 | 60 | 82 | 55 |  |  | 15.8 |  |
| 32 |  |  |  |  | 2 | 6 | 17.3 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 18.3 |  |
| 38 |  |  |  | 65 |  |  | 20.3 |  |
| 40 | 112 | 84 | 112 |  |  | 10 | 21.2 | ±0.2 |
| 42 |  |  |  |  |  |  | 22.2 |  |
| 45 |  |  |  | 80 |  | 12 | 23.7 |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | 25.2 |  |
| 50 |  |  |  | 95 |  |  | 26.2 |  |
| 55 |  |  |  |  | 2.5 | 14 | 29.2 |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 29.7 |  |
| 60 | 142 | 107 | 142 | 105 |  | 16 | 31.7 |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 32.2 |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 34.2 |  |
| 70 |  |  |  | 120 |  | 18 | 36.8 |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  | 37.3 |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  | 39.3 |  |
| 80 | 172 | 132 | 172 | 140 |  | 20 | 41.6 |  |
| 85 |  |  |  |  | 3 |  | 44.1 |  |
| 90 |  |  |  | 160 |  | 22 | 47.1 |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  | 49.6 |  |
| 100 | 212 | 167 | 212 | 180 |  | 25 | 51.3 |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  | 56.3 |  |
| 120 |  |  |  | 210 |  | 28 | 62.3 |  |
| 125 |  |  |  |  | 4 |  | 64.8 |  |
| 130 | 252 | 202 | 252 | 235 |  |  | 66.4 |  |

| 轴孔与轴伸的配合、键槽宽度b的极限偏差 |
| --- |
| d、dz(mm) | 圆柱形轴孔与轴伸的配合 | 圆锥形轴孔的直径偏差 | 键槽宽度b的极限偏差 |
| 6～30 | H7/j6 | 根据使用要求 也可选用H7/r6 或H7/n6 | Js10 (圆锥角度及圆锥形状公差 应小于直径公差) | P9 (或Js9、D10) |
| ＞30～50 | H7/k6 |  |  |  |
| ＞50 | H7/m6 |  |  |  |

注：无沉孔的圆锥形轴孔（Z1型）和B1型、D型键槽尺寸，详见GB3852-83。

| 长圆柱形轴孔 (Y型) | 有沉孔的短圆柱 形轴孔(J型) | 短圆柱形轴孔 (J1型) | 有沉孔的圆锥形轴孔 (Z型) |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴 孔 |  |  |  |  |
| 键 槽 |  |  |
|  | b、t尺寸见GB1095-79 |

简易传动用矩形牙嵌式离合器

| d | D | L | a | b | c | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35；40 55；60 80 100 125 | 100 150 200 250 300 | 200 275 350 435 500 | 70 90 110 140 160 | 95 139 182 225 260 | 5 6 8 10 10 | 30 40 50 60 70 |

注：1.中间对中环与左半部主动轴固结，为主、从动轴对中用。

2.齿数选择决定于所传递扭矩大小，一般取z=3～4。

矩形、梯形牙嵌式离合器

| 离合方法 | 齿数 z | D |  | a | b | h | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用手动接合和脱开 | 7 | 35 | 6 |  |  | 4 | 5 |
|  |  | 40、45 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 8 |  |  |  |  |
|  | 9 | 55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 60、70 | 10 |  |  |  |  |
| 正常齿，自动接合、或 手动接合和自动脱开 | 5 7 | 40 | 5～8 |  |  |  |  |
|  |  | 45、50、55 | 5～10 |  |  |  |  |
|  |  | 60、70、80、90 |  |  |  | 6 | 7 |
| 细齿，低速工作时手动接合 | 7 | 40 | 5～8 |  |  | 4 | 5 |
|  |  | 45、50、55 | 5～10 |  |  |  |  |
|  | 9 | 60、70、80、90 |  |  |  | 6 | 7 |

注：1.尺寸d和h2从结构方面来确定。通常h2=(1.5～2)d。

2.自动接合或脱开时常采用梯形齿的离合器。