机械设计课程设计

课题：单级圆柱齿轮-链减速器

设计人：

学号：

专业：机械设计15-2

指导教师：

课程时间：2013.11.25---2013.1213

课程地点：综合楼5楼绘图室

目录

1.设计任务书	2

1.1设计题目	2

1.2工作条件	2

1.3技术数据	2

2.传动装置总体设计	2

2.1电动机的选择	2

2.1.1选择电动机系列	2

2.1.2选择电动机的功率	2

2.1.3确定电动机转速	3

2.2分配传动比	4

2.3传动装置的运动和动力参数计算	4

2.3.1各轴功率、转速和转矩的计算	4

2.3.2各轴运动及动力参数列表示	5

3.传动零件的设计计算	5

3.1减速器以外的传动零件设计计算	5

设计链传动	5

3.2 减速器以内的传动零件设计计算	7

设计齿轮传动	7

4. 轴的设计计算	11

4.1初步确定轴的直径	11

4.1.1高速轴及联轴器的设计	11

4.1.2 低速轴的设计计算	12

4.2轴的强度校核	12

5.滚动轴承的选择及其寿命验算	16

5.1低速轴轴承	16

5.2高速轴轴承	16

6.键联接的选择和验算	16

(一).减速器大齿轮与低速轴的键联接	16

(二).小链轮与减速器低速轴轴伸的联接	17

(三).联轴器与减速器高速轴轴伸的联接	17

7.联轴器的选择	18

8.减速器的润滑及密封形式选择	18

9.参考文献	19

# 1.设计任务书

## 1.1设计题目

设计胶带传输机的传动装置

## 1.2工作条件

| 工作年限 | 工作班制 | 工作环境 | 载荷性质 | 生产批量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 清洁 | 平稳 | 小批 |

## 1.3技术数据

| 题号 | 滚筒圆周力F(N) | 带速 v(m/s) | 滚筒直径 D(mm) | 滚筒长度 L(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZDL-7 | 1600 | 1.6 | 320 | 400 |

### 2.传动装置总体设计

## 2.1电动机的选择

### 2.1.1选择电动机系列

根据工作要求及工作条件应选用三相异步电动机，封闭自扇冷

式结构，电压380伏，Y系列电动机

### 2.1.2选择电动机的功率

（1）卷筒所需有效功率

Pw=FV/1000=2.56KW

（2）传动总效率

根据表2.2-1确定各部分的效率:

弹性联轴器效率                η1=0.99

一对滚动轴承效率              η2=0.98

闭式齿轮的传动效率            η3=0.97

链的传动效率                   η4=0.96

传动滚筒的效率                η5=0.96

（3）所需的电动机的功率

Pr=4.96kw

查表2.9-1可选的Y系列三相异步电动机Y112M-2型，额定

，或选Y112M-4型，额定,选Y132M1-6型，

额定功率Po=4kw，和选Y160M1-8型，额定功率Po=4kw

### 2.1.3确定电动机转速

传动滚筒转速

现以同步转速为3000r/min,1500r/min ,1000r/min及750r/min

比较，查得

电动机数据

| 方案号 | 电动机型号 | 额定功率(kW) | 同步转速(r/min) | 满载转速(r/min) | 电动机质量/kg | 总传动比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y112M-2 | 4 | 3000 | 2890 | 45 | 30.26 |
| 2 | Y112M-4 | 4 | 1500 | 1440 | 43 | 15.08 |
| 3 | Y132M1-6 | 4 | 1000 | 960 | 73 | 10.05 |
| 4 | Y160M1-8 | 4 | 750 | 720 | 118 | 7.54 |

比较四种方案，选用方案2，电动机型号为Y112M-4。

由表2.9-2查得其主要性能数据列于下表

| 电动机额定功率/kW | 4 |
| --- | --- |
| 电动机满载转速/(r/min) | 1440 |
| 电动机轴伸直径D/mm | 28 |
| 电动机轴伸长度E/mm | 60 |
| 电动机中心高H/mm | 112 |
| 堵转转矩/额定转矩 | 253.31 |

## 2.2分配传动比

- 总传动比

查表2.2-1得    取链传动比=4

则齿轮传动的传动比为

## 2.3传动装置的运动和动力参数计算

### 2.3.1各轴功率、转速和转矩的计算

0轴：即电动机的主动轴

1轴： 即减速器的高速轴

2轴：	卷筒

### 2.3.2各轴运动及动力参数列表示

| 轴序号 | 功率 P(kw) | 转速n(r/min) | 转矩 T(N.m) | 传动 形式 | 传动 比i | 效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3.01 | 1440 | 19.37 | 联轴 器 | 15.8 | 0.99 |
| 1 | 2.83 | 381.96 | 68.71 |  |  |  |
|  |  |  |  | 齿轮 传动 | 4 | 0.97 |
| 2 | 2.61 | 95.49 | 253.31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 卷筒 | 3.77 | 0.96 |

# 3.传动零件的设计计算

## 3.1减速器以外的传动零件设计计算

### 设计链传动

1）确定链轮齿数

传动比：

由传动比取小链轮齿数=19 ；

大链轮齿数，所

以取 =76

实际传动比：

2）确定链条节距

由式  ，查表得，工况系数1

小链轮齿数系数：

取单排链，取=1.0 ：kW

r/min，查图：选链号No10A，节距p=19.05mm

3)计算链长

初选：

=40p=4019.05=762mm

链长：

取 =122节

4)验算链速：

V＜1.6 m/s   适合

5）选择润滑方式：

按v=0.576m/s,链号10A，查图选用滴油润滑。

6）作用在轴上的力

有效圆周力：

作用在轴上的力：

7）链轮尺寸及结构

分度圆直径：

## 3.2 减速器以内的传动零件设计计算

### 设计齿轮传动

- 材料的选择：

小齿轮选用45#钢，调质处理，齿面硬度217—255HBS，

大齿轮选用45#钢，正火处理，齿面硬度162—217HBS。

计算应力循环次数

查图11-14，ZN1=1.0   ZN2=1.01（允许一定点蚀）

由式11-15，ZX1=ZX2=1.0 ，

取SHmin=1.0

由图11-13b，得

,

计算许用接触应力

因，故取

2） 按齿面接触强度确定中心距

小轮转矩

初取，取，由表11-5得

由图11-7得，，减速传动，;

由式（5-39）计算中心距a

由于, 130mm<a<160mm取中心距a=140mm。                 a=140mm

估算模数m=(0.007~0.02)a=0.98~2.8mm,

取标准模数m=1.5mm。                                   m=2.5mm

小齿轮齿数： 取28

大齿轮齿数：       z2=uz1= 取 91

取z1=28，z2=84                                         z1=28，z2=84

实际传动比

传动比误差

，

在允许范围内。

齿轮分度圆直径

圆周速度

由表11-6,取齿轮精度为8级.

- 验算齿面接触疲劳强度

按电机驱动,载荷轻微冲击,由表11-3,取KA=1.0

由图11-2（a），

按8级精度和，

得Kv=1.09。

齿宽。

由图11-3(a)，按b/d1=56/70=0.8,考虑轴的刚度较大和

齿轮相对轴承为对称布置得 ，Kβ=1.06

由表11-4，得Kα=1.1

载荷系数

由图11-4，得，，

所以

由图11-6得，

计算齿面接触应力

故在安全范围内。

（4）校核齿根弯曲疲劳强度

按Z1=28，Z2=84,

由图11-10得，Y=2.59，Y=2.23

由图11-11得，，

由图11-12得，

由图11-16（b），得，

由图11-17，得Y=1.0，Y=1.0

由图11-18得,Y=Y=1.0

取Y=2.0，S=1.4

计算齿根许用弯曲应力

（5）  齿轮主要几何参数

z1=19,  z2=76, u=3.016， m=1.5mm，

mm,  mm

mm

mm

mm

mm

a=140mm

mm,  b1=b2+(5~10)=62mm

# 4. 轴的设计计算

## 4.1初步确定轴的直径

### 4.1.1高速轴及联轴器的设计

- 初步估定减速器高速轴外伸段轴径

根据所选电机

则d=(0.8～1.0)d=(0.8～1.0)×38=30.4～38mm

取d=32mm。                                        d=32mm

- 选择联轴器

根据传动装置的工作条件选用弹性套柱销联轴器

（GB/T 4323-2002）。

计算转矩为

==1.25×19.37=24.21

式中T——联轴器所传递的标称扭矩，

T=9.55×=9.55×

——工作情况系数，取=1.25。

查表2-14-2，根据公称转矩须大于计算转矩=24.21,

选LT6型号，公称转矩Tn=250N·m，许用转速[n]=3300r/min,

轴孔直径dmin=32mm,dmax=42mm。根据电动机轴颈d=38mm，轴伸

长度E=80mm，故选联轴器主动端轴孔直径d1=38mm，Y型轴孔

长度L=82，C型键槽。根据初估减速器高速轴外伸段直径d=

30.4~38mm，故选联轴器从动端轴孔直径d2=32mm，J型轴孔长

度L1=60mm，A型键槽，即减速器高速轴轴伸直径d=32mm。因

联轴器轴孔长度L1=60mm，故取减速器高速轴外伸段的长度为

58mm，选定联轴器型号为：

LT6联轴器   GB/T 4323—2002

### 4.1.2 低速轴的设计计算

1.选择轴的材料

选择材料为45号钢，调质处理。

2.按转矩初步计算轴伸直径

按一个键槽考虑，最小直径加大5%，得

dmin=28.99(1+5%)=30.44mm，取d0=35mm

d1=(38~45)mm ， 取d1=42 (按标准密封圈尺寸取值)

d2>d1,根据轴承取标准值，取d2=47mm

查表2-13-1，选6309型号的深沟球滚子轴承。轴承型号为

6309 GB/T276-1994

## 4.2轴的强度校核

计算大齿轮上的作用力

转矩T=142.61N.m

圆周力                         Ft=1349N

径向力 　                   Fr=491N

轴向力                       =0N

- 绘轴的受力简图，求支座反力

=91.5 =55.5 =55.5

ａ.　垂直面支座反力

RAY=674.5N

RBY=674.5N

b. 水平面支座反力

得，

=5580N

N                 =2165

(2)作弯矩图

- 垂直面弯矩MY图

C点 ，         =37435N.mm

- 水平面弯矩MZ图

C点左，          =120138N.mm

C点右,                       =120158N.mm

- 合成弯矩图

C点左,                    =125835N.mm

C点右,                    =125854N.mm

- 作转矩T图

=141645N.mm

- 作计算弯矩图

该轴单向工作，转矩产生的弯曲应力按脉动循环应力考虑，

取α=0.6

C点左边

=151982N.mm

B	点右边

=151982N.mm

D点

=84987N.mm

- 校核轴的强度

由以上分析可见，C点弯矩值最大，而D点轴径最小，所以

该轴危险断面是C点和D点所在剖面。

查表13-1得查表13-3得。

C点轴径：

因为有一个键槽。该值小于原

dc=30.9mm<47mm ,故安全。

D点轴径

因为有一个键槽。该值小于原

设计该点处轴径32mm，故安全。

# 5.滚动轴承的选择及其寿命验算

## 5.1低速轴轴承

1）、选定轴承类型及初定型号

深沟球轴承（GB/T276-94），型号6309 ：

查表得

- 、计算径向支反力

=5621

=2268

取P=5621N

3) 校核轴承寿命

=2.91104h

故满足轴承的寿命要求

## 5.2高速轴轴承

高速轴承的确定与低速轴承相同，选取

深沟球轴承（GB/T276-94），型号6208

# 6.键联接的选择和验算

## (一).减速器大齿轮与低速轴的键联接

1）键的材料类型

45号钢，A型普通平键

2）确定键的尺寸

b=14mm,  h=9mm,  L=45mm

3）验算键的挤压强度

键和轴的材料为钢，轮毂材料为铸铁，铸铁的许用力比钢的

许用挤压应力低，按铸铁校核键连接的挤压强度。

查表的许用挤压应力，键的计算长度

l=L-b=45-14=31mm

由下式得

该键安全。所以选键14×45GB1096-79

## (二).小链轮与减速器低速轴轴伸的联接

1）键的材料类型

45号钢A型普通平键，联轴器材料为钢.

2）确定键的尺寸

b=10mm，h=8mm, L=50mm ,=100

同上面的方法：

因，故安全。所以选键10×50GB1096-79。

## (三).联轴器与减速器高速轴轴伸的联接

1）键的材料类型

45号钢，A型普通平键

2）确定键的尺寸

b=10mm， h=8mm, L=50mm ,l=L-b=40mm,=100

因，故安全。所以选键10×50GB1096-79。

# 7.联轴器的选择

根据传动装置的工作条件选用

弹性套柱销联轴器（GB/T 4323-2002）

计算转矩为： ==1.25×19.37=24.21

式中T——联轴器所传递的标称扭矩，

T=9.55×=9.55×

——工作情况系数，取=1.25。

查表2-14-2，根据公称转矩须大于计算转矩=61.1,

选LT6型号，公称转矩Tn=250N·m，许用转速[n]=3300r/min,

轴孔直径dmin=32mm,dmax=42mm。根据电动机轴颈d=38mm，轴伸

长度E=80mm，故选联轴器主动端轴孔直径d1=38mm，Y型轴孔

长度L=82，C型键槽。根据初估减速器高速轴外伸段直径d=

30.4~38mm，故选联轴器从动端轴孔直径d2=32mm，J型轴孔长

度L1=60mm，A型键槽，即减速器高速轴轴伸直径d=32mm。因

联轴器轴孔长度L1=60mm，故取减速器高速轴外伸段的长度为

58mm。故选定联轴器的型号为：

LT6联轴器   GB/T 4323-2002

# 8.减速器的润滑及密封形式选择

1 减速器的润滑采用油润滑，润滑油选用

轻负载工业齿轮油GB5903-995。

2 油标尺M12,材料Q235A。

3 密封圈

低速轴选用  45×62×8   GB/T13871-1992

高速轴选用  42×62×8   GB/T13871-1992

# 9.参考文献

[1]  陈良玉、王玉良、马星国、李  力 著 <<机械设计基础>>

东北大学出版社  2000

[2]  孙德志、王春华、董美云 著 <<机械设计基础课程设计>>

东北大学出版社  2000