| 装 订 线 | .. 机械设计课程设计 计算说明书 设计题目：设计同轴式二级圆柱齿轮减速器 机械与能源工程学院 院 机械设计制造及其自动化 系 专业 机械设计制造及其自动化 学号 设计人 指导教师 完成日期 2014 年 07 月 23 日 同济大学 |
| --- | --- |
| 装 订 线 | 目录 一、设计任务书 3 1.1 设计任务 3 1.2 工作情况 3 1.3 原始数据 3 二、机械传动装置的总体设计 3 2.1 拟定传动方案 3 2.2 选择电动机 3 2.3 传动装置总传动比及其分配 5 2.4 传动装置的运动和动力参数的计算 5 三、传动零件的设计计算和联轴器的选择 6 3.1 V带传动的设计计算 6 3.2 斜齿轮传动的设计计算 9 3.3 联轴器的选择 16 四、减速器的构造、润滑和装配图设计 17 4.1 减速器的基本位置尺寸 17 4.2 减速器的润滑 17 4.3 轴系部件的结构设计 18 4.4 减速箱箱体和附件设计 41 五、总结和体会 43 六、参考文献 44 |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 设计任务书 1.1 设计任务 设计一个用于带式运输机上的同轴式二级圆柱齿轮减速器。 1.2 工作情况 工作平稳，单向运转。 1.3 原始数据 运输机卷筒转矩 Tw=1450 运输带速度 vw=0.80 m/s 卷筒直径 D=350 mm 带速允许偏差 s=5% 使用年限 10年 工作制度 2班/日 机械传动装置的总体设计 2.1 拟定传动方案 说明：电动机通过三角胶带将动力传递到齿轮减速器中，再经过联轴器传递到卷筒，卷筒带动输送带工作。减速器采用的是同轴式二级圆柱齿轮减速器，输入轴和输出轴在一个轴线上；齿轮采用的是斜齿轮，传动平稳且承载能力高。 2.2 选择电动机 （1）电动机的类型和结构形式 按工作要求和工作条件，选用一般用途的Y系列三相异步电动机，具有国际互换性的特点，它为卧式封闭结构。 |  |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | （2）电动机容量 根据文献[2]p.10式（2-1），求卷筒轴所需功率。 根据文献[2]p.10式2-3，计算卷筒转速。 是工作机的效率，对于带式输送机,取=0.95，计算得： （3）电动机的输出功率和额定功率 考虑到传动装置的功率损耗，电动机输出功率为 其中，为电动机到工作机主动轴之间的总效率，即 式中，为V带传动的效率，为滚动轴承的效率，由于有三对滚动轴承，所以乘上的立方，为圆柱齿轮传动的效率，由于有两对齿轮，所以乘上的平方，为弹性联轴器的效率。根据文献[2]p.11表2-4，取=0.96，=0.99，=0.97，=0.99，则 根据文献[2]p.216表20-1，额定功率取。 （4）电动机的转速 为便于选择电动机转速，先推算电动机转速的可选范围。根据文献[2]p.7表2-1可知，圆柱齿轮传动的推荐传动比为 | =0.8677 |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | ，则电动机转速的可选范围是 可见同步转速为1000 r/min，1500 r/min和3000 r/min的电动机均符合，比较如下。 方案 电动机型号 额定功率/kW 电动机转速/(r/min) 电动机质量/kg 传动装置的传动比 同步 满载 总传动比 V带传动 二级减速器 1 Y160L-6 11 1000 970 147 22.207 2.5 8.883 2 Y160M-4 11 1500 1460 123 33.425 2.5 13.37 3 Y160M1-2 11 3000 2930 117 67.079 2.5 26.832 由表中数据可知，方案1中电动机的质量较大，另外价格高，方案3中总传动比太大，方案2中传动比适中，传动结构尺寸较小，因此，可以采用方案2，选定的电动机型号为Y160M-4。 （5）电动机的技术数据和外形、安装尺寸 由文献[2]p.216表20-1，表20-2查出Y160M-4型电动机的主要数据和外形、安装尺寸，并列表备用。 电动机型号 输出轴直径D(mm) 伸出端长度E(mm) 额定 功率 Ped (kW) 输出功率Pd (kW) 满载转速n0/(r/min) 中心高H (mm) Y160M-4 42 110 11 8.044 1460 160 2.3传动装置总传动比及其分配 （1）传动装置的总传动比 33.425 （2）分配各级传动比 取V带传动的传动比为=2.5，则二级圆柱齿轮减速器的传动比为 一对齿轮的传动比为 所得值符合一般圆柱齿轮传动比的常见范围。 2.4传动装置的运动和动力参数的计算 （1）各轴转速 电动机轴0轴，减速器高速轴为1轴，中速轴为2轴，低速轴为3轴，是电动机的满载转速，则 | 电动机型 号为 Y160M-4 i0=2.5 i1=i2= 3.657 |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | （2）各轴输入功率 按电动机输出功率来计算各轴输入功率，即 （3）各轴转矩 将结果汇总列表备用。 传动零件的设计计算和联轴器的选择 3.1 V带传动的设计计算 （1）确定计算功率 根据题目要求，2班/天，即一天工作时间16h，工作平稳，工作情况系数由文献[1]p.156表8-7查得，计算功率为 | n0=1460 r/min n1=584 r/min n2=159.6 94 r/min n3=43.66 8 r/min P0=8.044 kW P1=7.722 kW P2=7.415 kW P3=7.121 kW T0=52.6 17 N.m T1=126.2 76 N.m T2=443.4 31 N.m T3=1557 .331 N.m |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | （2）确定带的带型 根据电动机转速n0和计算功率，由文献[1]p.157图8-11，选用A型带。 （3）确定带轮的基准直径并验算带速 初选小带轮的基准直径。 由文献[1]p.155表8-6和文献[1]p.157表8-8，取小带轮的基准直径。 验算带速。 按照文献[1]p.150式（8-13），验算带速 ，带速合适。 计算大带轮的基准直径。 根据已给条件,传动比，， 根据文献[1]p.157表8-8，圆整后取。 （4）确定V带的中心距和基准长度 根据文献[1]p.152式（8-20），，初选中心距。 计算相应的带长: 由文献[1]p.146表8-2，选带的基准长度为。 计算实际中心距及其变动范围： | Pca=8.848 kW dd1=125 mm v=9.551 m/s dd2=315 mm a0=600 mm Ld0≈190 5.8 mm Ld=2000 mm a647 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 中心距的变化范围是[-0.015,+0.03],即。 （5）验算小带轮上的包角 小带轮包角合适。 （6）确定带的根数z 确定单根V带的额定功率。 由带型A型，小带轮直径，小带轮转速, 查文献[1]p.152表8-4a，用插值法得单根V带的基本额定功率。 查文献[1]p.156表8-4b，用插值法得单根V带额定功率的增量。 由，查文献[1]p.155表8-5，得包角修正系数。 由，查文献[1]p.146表8-2，得带长修正系数。 于是 计算V带的根数z。 取z=5根。 （7）计算单根V带的最小初拉力(F0)min 由文献[1]p.149表8-3，得A型V带单位长度的质量是 =0.10 kg/m，又知带速，由文献[1]p.158式(8-27)： | α1≈163° P0=1.93 kW =0.17 kW =0.9 56 =1.03 Pr≈2.068 kW z=5 |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 应使带的实际初拉力。 （8）计算压轴力Fp 由文献[1]p.159式（8-28），压轴力的最小值 3.2 斜齿轮传动的设计计算 3.2.1低速级齿轮（小齿轮3，大齿轮4）的设计计算 （1）选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数 选用斜齿圆柱齿轮传动。 减速器属于一般工作机器，工作平稳，故选用7级精度（GB 10095-88）。 材料及热处理。由于采用硬齿面齿轮会使齿轮的尺寸较小，轴承所承受的力较大，装置各部分容易发生干涉。所以选用软齿面齿轮，由文献[1]p.191表10-1选得小齿轮的材料为40Cr，调质处理，齿面硬度为270~290 HBS，大齿轮材料为45钢，并调质，齿面硬度为230~250 HBS。 根据齿数比等于传动比，==3.657，选取小齿轮的齿数z3=29，大齿轮齿数z4=106。 选取螺旋角。初选。 （2）按齿面接触强度设计 按照文献[1]p.218式（10-21）试算，即。 | F0≧ 158.74 N (Fp)min= 1570 N u=3.657 z3=29 z4=106 β=14° |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 确定公式内的各计算数值。 初选。 小齿轮传递的转矩即2轴的转矩。 由文献[1]p.205表10-7，小齿轮不对称布置，选取齿宽系数。 由文献[1]p.215图10-26，查得，，则。 由文献[1]p.217图10-30，根据螺旋角，选取区域系数。 由文献[1]p.201表10-6查得材料的弹性影响系数。 由文献[1]p.209图10-21d按照齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限，大齿轮的接触疲劳强度极限。 由文献[1]p.206式(10-13)计算应力循环次数。 小齿轮的转速等于2轴的转速，即；齿轮每转一圈，同一齿面啮合的次数；齿轮的工作寿命。 由文献[1]p.207图10-19取接触疲劳寿命系数；。 计算接触疲劳许用应力。 取失效概率1%，安全系数S=1，由文献[1]p.205式(10-12)得 则许用接触应力为 |  |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 试算小齿轮分度圆直径dt3。 根据计算公式得 计算圆周速度。 计算齿宽b和模数mnt。 计算纵向重合度。 计算载荷系数K。 由文献[1]p.193表10-2，载荷均匀平稳，工作机是带式运输机，原动机为电动机，所以使用系数取1，根据，7级精度，由文献[1]p.194图10-8查得动载系数；由文献[1]p.196表10-4查得小齿轮非对称布置且为软齿面、7级精度时齿向载荷分布系数；由文献[1]p.198图10-13查得由文献[1]p.195表10-3查得齿间载荷分配系数，故载荷系数 按照实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径，由文献[1]p.204式(10-10a)得 | dt3≧88 .775 mm v0.742 m/s b=88.77 5 mm mnt2.97 mm h6.68 mm εβ≈2.30 K=1.618 d3=89.1 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 计算模数mn （3）按齿根弯曲强度设计 由文献[1]p.216式(10-17)得 确定公式内的各计算数值 计算载荷系数 根据纵向重合度，从文献[1]p.217图10-28查得螺旋角影响系数。 计算当量齿数 查取齿形系数 由文献[1]p.200表10-5查得，。 查取应力校正系数。 由文献[1]p.200表10-5查得，。 由文献[1]p.208图10-20c查得小齿轮的弯曲疲劳极限，大齿轮的弯曲疲劳极限 由文献[1]p.206图10-18取弯曲疲劳寿命系数，。 计算弯曲疲劳许用应力 取弯曲疲劳安全系数S=1.4，由文献[1]p.205式(10-12)得 算大小齿轮的并加以比较。 | mn=2.98 mm K=1.586 |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 大齿轮的数值大，用大齿轮的数值代入进行计算。 设计计算。 对比计算结果，由齿面接触疲劳强度计算的法面模数大于由齿根弯曲疲劳强度计算的法面模数，取=2.5mm，但为了同时满足齿面接触疲劳强度，需按照接触疲劳强度算得的分度圆直径=89.1mm来计算应有的齿数。于是 取=35，则。 （4）几何尺寸计算 计算中心距。 将中心距圆整为。 按圆整后的中心距修正螺旋角。 因螺旋角的值改变不多，故参数无需修正。 计算大小齿轮的分度圆直径。 计算齿轮的宽度。 | mn>=2.28 mm mn=2.5 mm z3=35 z4=128 a=210 mm = d3=90.18 mm d4=329.8 2 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 圆整后取，。 计算齿轮的端面模数。 计算齿顶高、和齿顶圆直径、。 计算齿根高、和齿根圆直径、。 结构设计。 小齿轮齿顶圆直径不超过，故做成实心式；大齿轮齿顶圆直径不超过，故做成腹板式。 3.2.2高速级齿轮（小齿轮1，大齿轮2）的设计计算 （1）齿轮的参数确定 高速级齿轮所承受的转矩小于低速级齿轮，当低速级齿轮和高速级齿轮采用同样的材料、热处理方法和模数、齿数时，低速级齿轮合格，则高速级齿轮是偏安全的，因此高速级齿轮设计时可以直接采用前面的数据，齿宽系数取小一点。 按照文献[1]p.205表10-7，高速级齿轮的齿宽系数取0.9，于是可以计算齿轮的齿宽 圆整后取，。 旋向的确定：为了让中间轴上两个齿轮的轴向力相互抵 | B4=95 mm B3=100 mm mt=2.58 mm da3= 95.18 Mm da4= 334.82 Mm df3= 83.93 Mm df4= 323.57 Mm B1=90 mm B2=85 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 消，可以让齿轮2和3的旋向相同，根据工作机的转动方向可以判断出则齿轮1为右旋，齿轮2、3、4分别为左旋、左旋、右旋。 得到以下数据备用。 （2）校核齿面接触疲劳强度 根据文献[1]p.218式(10-20)的校核公式 其中，，，，，，， 则对于小齿轮： 对于大齿轮： |  |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 均合格。 （3）校核齿根弯曲疲劳强度 根据文献[1]p.216式(10-16)的校核公式 ，，， ，，。 则对于小齿轮： 对于大齿轮： 均合格。 3.3 联轴器的选择 （1）联轴器类型的选择 此处的联轴器用于连接工作机轴和低速轴（输出轴）的，由于轴的转速较低，传递的转矩较大，减速器轴和工作机轴之间会有较大的轴线误差，因此可以选用无弹性元件的挠性联轴器，但是制造困难，成本高。因为此处的减速器是中小型减速器，输出轴和工作机轴的轴线偏差往往不是很大，为了节约成本，选用弹性柱销联轴器，它制造容易，装拆方便，成本低，能缓冲、减振。 （2）联轴器型号的选择 计算两根轴的最小直径。工作机轴和低速轴（3轴）的材料均取40Cr，调质处理，根据文献[1]p.370式（15-2）得 由文献[1]p.370表15-3得，轴转速低且单向旋转，取的较小值，即，，，工作机轴，则 |  |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 各增大5%并圆整，得到，。 计算联轴器的计算转矩。由文献[1]p.351式（14-1）得 其中，KA根据文献[1]p.351表14-1，取1.3，于是 查文献[2]p.176表17-4，选取LX4型联轴器，两根轴均取直径60 mm。 减速器的构造、润滑和装配图设计 4.1减速器的基本位置尺寸 （1）初步确定减速器零件的位置尺寸值 根据文献[2]p.25表4-1，计算出下列数据： 箱座壁厚，由于是两级减速器，，a是齿轮中心距，为210 mm，故。 箱盖壁厚,但由于，故取。 根据文献2的表4-6，得到以下数据。 4.2减速器的润滑 减速器润滑方式不仅关系到减速器的结构设计，同时也关系 | = 1885 N.m LX4型 联轴器 =8.25 mm =8 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 到轴系零件的设计，如选用挡油环还是挡油盘等等。因此在结构设计之前，应先选择合适的润滑方式。 （1）传动零件的润滑 计算齿轮传动的圆周速度，由于大齿轮2的圆周速度最大，为 根据文献[2]p.27表4-4，采用浸油润滑。 （2）滚动轴承的润滑 根据文献[2]p.28表4-5， ，故选择油润滑中的飞溅润滑；由于，不够形成油雾，所以要设置导油沟。 中间轴承座里面的轴承用刮板润滑。 4.3 轴系部件的结构设计 4.3.1 高速轴（1轴）的设计计算 （1）求作用在齿轮上的力 （2）初步确定轴的最小直径 轴的材料取40Cr，调质处理，根据文献[1]p.370式（15-2）得 由文献[1]表15-3，取的较大值，即，，，则 考虑到键槽的影响，将计算值提高5%并圆整，得。 （3）轴的结构设计 拟定轴的结构图如下： | v=2.76 m/s = 2800.53 N = 1050.58 N = 698.96 N 28 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度。 段安装V带传动的大带轮，带轮的直径为，由文献[2]p.77表9-1，取，，大于300 mm，所以应该为轮辐式带轮，带轮的宽度，轮毂长度L为70 mm，根据轴孔直径系列值，考虑结构尺寸等因素，取，该段长度等于轮毂长度，但考虑到左端要留出空隙安装轴端挡圈，故取。 处的轴肩用于大带轮定位，轴径差为。考虑到段有密封毡圈，选用油封毡圈，根据文献[2]p.169表16-10，取，故。 初步选择滚动轴承。因轴承同时承受径向力和较大的轴向力，故选用圆锥滚子轴承。处的轴肩是非定位轴肩，仅仅是为了方便安装、拆卸轴承，轴肩高度不必太大，由文献[2]p.158表15-5初步选取轴承30308，其尺寸为，安装尺寸，，故，，轴承左端的轴套直径选定为52 mm。 处轴肩目的是为了方便装拆齿轮，取直径差为4 mm，即。齿顶圆直径为95.18 mm，超过了轴承的外径D，因此无需设置挡油盘。齿根圆直径，端面模数，段上的键槽根据查文献[2]p.148表14-1，得平键截面， ， 则根据文献[2]p.80表9-2可知，应该采用实心式齿轮。为了保证套筒可以压紧大齿轮，的长度应该比齿轮宽度略短，齿轮1宽度，故取 | B=80 mm L=70 mm = 32 mm = 68 mm = 38 mm 轴承 30308 40 mm 25.25mm 44 mm 小齿轮1 实心式 88 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 段定位轴肩，根据轴承的安装要求，取。 确定段长度。在段上选用凸缘式轴承盖。由文献[2]p.30表4-6，箱体内壁至轴承孔端面的距离为；由文献[2]p.91表9-9，轴承外径90 mm，轴承盖螺钉需4个，直径，轴承端盖凸缘厚度为；采用油润滑，轴承端面至箱体内壁的距离；轴承宽度；显然段长度大于。根据文献[2]p.25表4-1，轴承旁连接螺栓直径为，=19.56 mm，按标准直径取，，由文献[2]p.25表4-2，取扳手空间，，。，的长度要大于此值，因为轴承盖和机架之间还有调整垫片，其厚度不可忽略，另外轴的外伸端和大带轮连接，装拆轴承盖螺栓需要一定的距离，所以选定。 确定段长度。齿轮端面到箱体内壁的距离，= 41.25mm。 确定段长度。由于两个轴承相对于齿轮是对称布置的，画图可知：。 轴上零件的周向定位。 齿轮、大带轮与轴的周向定位都采用平键连接。段上的键槽根据查文献[2]p.148表14-1，得平键截面，键槽用键槽铣刀加工，长为，根据文献[2]p.45表4-7，考虑到带轮可能经常装拆，此处与轴的配合方式为；段平键截面，键槽用键槽铣刀加工，长为，选择齿轮轮毂与轴的配合为；滚动轴承与轴的定位是由过渡配合来保证的，此轴的直径尺寸公差为。 确定轴上的圆角和倒角尺寸。 参考文献[1]p.365表15-2，取轴端倒角为，各轴肩 圆角均为。 | 52 mm 20 mm 16 mm 58 mm 41.25 mm 14 mm 键 键 倒角 |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 拟定的装配方案如下： （4）求轴上的载荷 首先根据轴的结构图做出轴的计算简图如下，根据文献[2]p.158表15-5，查得30308型圆锥滚子轴承的a=19.5 mm，因此计算得L1=64.75 mm，L2=64.75 mm，L3=111.5 mm。判断出右旋的小齿轮1的受力方向如图所示。 ，，。压轴力。 求轴承受力。。 齿轮分度圆直径，则 则。 求轴承的轴向载荷之前要先计算其派生轴向力，根据文献[1]p.322表13-7和文献[2]表15-5，30308型轴承的Y值为1.7， | 圆角 R=1.6 mm 1400 N 3690 N -1069 N |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | ，故C处轴承轴承被压紧，A轴承被放松，故。 求弯矩。，突变弯矩，，。 ，。 扭矩。 从轴的结构图和弯矩、扭矩图可以看出截面C弯矩和扭矩最大，是轴的危险截面，只需校核C截面。 （5）按弯扭合成校核轴的强度 按照文献[1]p.373式（15-5）得 | 699 N 114055 N.mm 197036 N.mm T= 126276 N.mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 根据文献[1]p.373表15-4，近似计算时，单键槽可以忽略，故轴的抗弯截面系数 因为轴单向旋转，扭转切应力为脉动循环变应力，取，轴的计算应力为： 根据文献[1]p.362表15-1，轴选择的40Cr，调质处理，故许用弯曲应力，大于计算应力，故安全。 （6）滚动轴承寿命的校核计算 轴承型号为30308，查文献[2]p.158表15-5，得，。 ，。 左边轴承所受到的径向力，受到的轴向力为，，则径向当量动载荷 右边轴承所受到的径向力，受到的轴向力为，，则径向当量动载荷 ，故取进行计算。 查文献[1]p.321表13-6，得载荷系数，取。则 查文献[1]p.320表13-4，得温度系数。 对于滚子轴承，指数。 根据文献[1]p.319式（13-5a）轴承寿命为 | 33 MPa |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 工作机工作年限是10年，2班制，以每年300天计算，则工作时间为 ，合格。 （7）键连接强度的校核计算 固定带轮选用的是A型键，，根据文献[1]p.106式（6-1） 选取键的材料为钢，根据文献[1]p.106表6-2查得许用挤压应力，取中间值，则。，合格。 键的标记为：GB/T 1096 键 。 固定大齿轮选用的是A型键，，根据文献[1]p.106式（6-1） 仍选取键的材料为钢，，合格。 键的标记为：GB/T 1096 键 。 4.3.2 低速轴（3轴）的设计计算 （1）求作用在齿轮上的力 （2）初步确定轴的最小直径 通过联轴器选择的选择过程可知，半联轴器的孔径d=60 mm，与轴配合的毂孔长度L1=107 mm，半联轴器长度L=142 mm，因此该轴的最小直径是60 mm。 | 719045 h 42.9MPa 21 MPa 9443.52 N 3542.59 N 2356.92 N |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | （3）轴的结构设计 拟定轴的结构图如下： 根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度： 段安装半联轴器，取。为了满足半联轴器的轴向定位要求，左端用轴端挡圈定位，为了保证轴端挡圈只压在半联轴器上而不压在轴端面上，的长度要略短于L1，故取。 轴段右端需要制出一定位轴肩，直径差为610mm。考虑到段有密封毡圈，选用油封毡圈，根据文献[2]p.169表16-10，取d0=70mm，故。 初步选择滚动轴承。因轴承同时承受径向力和较大的轴向力，故选用圆锥滚子轴承。处的轴肩是非定位轴肩，仅仅是为了方便安装、拆卸轴承，轴肩高度不必太大，由文献[2]p.158表15-5选择轴承时发现没有合适的型号，于是可以把此处轴肩去掉，改成与前面轴径相同，但配合公差不同。初步选取轴承30314，其尺寸为，安装尺寸，，故，，轴承右端的轴套直径选定为89 mm。 处轴肩目的是为了方便装拆齿轮，取。齿顶圆直径=334.82 mm，根据文献[2]p.80表9-2，选择腹板式齿轮。 为了保证套筒可以压紧大齿轮，的长度应该比齿轮宽度略短，齿轮宽度B4=95 mm，故取。 段定位轴肩，根据轴承的安装要求，取。 确定段长度。在段上选用凸缘式轴承盖。由文献[2]p.30表4-6，箱体内壁至轴承孔端面的距离为=+++（5~10）；由文献[2]p.91表9-9，轴承外径150 mm，轴承盖螺钉需6个，直径，轴承端盖凸缘厚度为；采用油润滑，轴承端面至箱体内壁的距离；轴承宽度；显然段长度大于。 | 60 mm 105 mm 70 mm 轴承型号 30314 70 mm 38 mm 75 mm 93 mm 89 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 前面已经计算出。，的长度要大于此值，因为轴承盖和机架之间还有调整垫片，其厚度不可忽略，而且装拆轴承盖螺栓需要一定的距离，另外轴的外伸端半联轴器连接，为了防止半联轴器收到损坏，所以选定。 确定段长度。齿轮端面到箱体内壁的距离，因为是小齿轮到箱体内壁的距离，而大齿轮4与小齿轮3中心平面平齐且大齿轮的宽度少5 mm，所以要加上2.5 mm，。 确定段长度。由于两个轴承相对于齿轮是对称布置的，画图可知：。 轴上零件的周向定位： 齿轮、半联轴器周向定位都采用平键连接。段上的键槽根据查文献[1]p.106表6-1，得平键截面，键槽用键槽铣刀加工，长为，考虑到可能经常装拆，根据文献[2]p.45表4-7选取配合方式为；段上的键槽根据查文献[1]p.106表6-1，得平键截面，键槽用键槽铣刀加工，长为，选择齿轮轮毂与轴的配合为；滚动轴承与轴的定位是由过渡配合来保证的，根据文献[2]p.45表4-7选取配合方式。 确定轴上的圆角和倒角尺寸： 参考文献[1]p.365表15-2，取轴端倒角为，各轴肩圆角均为。 拟定的装配方案如下： | 50 mm 56.5 mm 16.5 mm 平键 1811 90 平键 2012 80 倒角 圆角 R=2 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | （4）求轴上的载荷 首先根据轴的结构图做出轴的计算简图如下，根据文献[2]p.158表15-5，查得30314型圆锥滚子轴承的a=30.7 mm，因此计算得L1=133.2 mm，L2=71.3 mm，L3=71.3 mm。判断出右旋的大齿轮4的受力方向如图所示。 ，，。 求轴承受力。。 齿轮分度圆直径，则，。 求轴承的轴向载荷之前要先计算其派生轴向力，根据文献[1]p.322表13-7和文献[2]p.158表15-5，30314型轴承的Y值为1.7，，，，故B处轴承轴承被压紧，D轴承被放松，故。 求弯矩。，突变弯矩，，。, | 4721.76 N -954 N 4497 N 2357 N 467317 N.mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 。 扭矩。 从轴的结构图和弯矩、扭矩图可以看出截面C弯矩和扭矩最大，是轴的危险截面，其他截面虽然弯矩和扭矩比较大，但是轴径与C相差不大，所以只需校核C截面。 （5）按弯扭合成校核轴的强度 按照文献[1]p.373式（15-5）得： 根据文献[1]p.373表15-4，近似计算时，单键槽可以忽略，故轴的抗弯截面系数 因为轴单向旋转，扭转切应力为脉动循环变应力，取，轴的计算应力为： 根据文献[1]p.362表15-1，轴选择的40Cr，调质处理，故许用弯曲应力，大于计算应力，故安全。 （6）滚动轴承寿命的校核计算 | 346902 N.mm 1557331 N.mm 24.76 MPa |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 轴承型号为30314，查文献[2]p.158表15-5，得，。，。 左边轴承所受到的径向力 受到的轴向力 由于，径向当量动载荷。 右边轴承所受到的径向力 受到的轴向力 由于，径向当量动载荷 ，故取进行计算。 查文献[1]p.321表13-6，得载荷系数，取。则 查文献[1]p.320表13-4，得温度系数。 对于滚子轴承，指数。 根据文献[1]p.319式（13-5a）轴承寿命为 工作机工作年限是10年，2班制，以每年300天计算，则工作时间为 ，合格。 （7）键连接强度的校核计算 固定联轴器选用的是A型键，，根据文献[1]式（6-1） | 31868810 H 131.1 MPa |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 选取键的材料为钢，根据文献[1]表6-2查得许用挤压应力，取中间值，则。，可见挤压强度不够，因此改用双键，相隔布置。双键的工作长度。 合格。键的标记为：键 GB/T 1096-2003。 固定大齿轮选用的是A型键，，根据文献[1]式（6-1） 仍选取键的材料为钢，则，因此改用双键，相隔布置。双键的工作长度。 合格。键的标记为：键 GB/T 1096-2003。 4.3.3 中间轴（2轴）的设计计算 （1）求作用在齿轮上的力 | 87.4 MPa 115.4 MPa 76.9 MPa 2689.0 N 1008.7 N 671.1 N 9834.4 N |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | （2）初步确定轴的最小直径 轴的材料取40Cr，调质处理，根据文献[1]p.370式（15-2）得 由文献[1]p.370表15-3得，中间轴取的中间值，即=105，，，则 （3）轴的结构设计 拟定轴的结构如下： 根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度。 段和段安装轴承。因轴承同时承受径向力和轴向力的作用，故选用圆锥滚子轴承。参照工作要求并根据，由文献2表15-5初步选取圆锥滚子轴承30308，其尺寸为, ，用油润滑，故，左边轴承右端和右边轴承的左端均用套筒定位，直径选取为52 mm。 根据前面高速轴的分析，小齿轮3做成实心式，齿顶圆直径为95.18 mm，超过了轴承的外径D，因此无需设置挡油盘。处轴肩是为了方便装配和小齿轮，取轴径差为4 mm，为了方便加工，可以让和的直径相同，即。小齿轮3齿宽为，为了确保轴套可靠地压紧大齿轮，轴段的长度应略短于轮毂宽度，故取，轮毂宽度超过轴段2 mm。同理，大齿轮2的宽度为85 mm，取。 处轴肩是小齿轮3和大齿轮2的定位轴肩，取直径 | 3689.2 N 2454.5 N = 37.74 mm 轴承型号 30308 40 mm 44 mm 98 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 差6 mm，故。 小齿轮3到箱体内壁距离，轴承端面到箱体内壁距离，轴承宽度，小齿轮轮毂宽度超过轴段2 mm因此。 由于大齿轮2和小齿轮1啮合，两者的中心对齐，小齿轮1到箱体内壁距离，小齿轮宽度大于大齿轮5 mm，大齿轮轮毂宽度超过轴段2 mm，因此。 处长度要根据高速轴和低速轴的尺寸来确定。高速轴和低速轴之间相差，故齿轮1和齿轮4之间的距离为108.75 mm。所以。 轴上零件的周向定位。 两个齿轮周向定位都采用平键连接。段上的键槽根据查文献[1]p.106表6-1，得平键截面，键槽用键槽铣刀加工，长为，考虑到可能经常装拆，根据文献[2]p.45表4-7选取配合方式为；段上的键槽根据查文献[1]p.106表6-1，得平键截面，键槽用键槽铣刀加工，长为，选择齿轮轮毂与轴的配合为；滚动轴承与轴的定位是由过渡配合来保证的，根据文献[2]p.45表4-7选取配合方式。 确定轴上的圆角和倒角尺寸。 参考文献[1]p.365表15-2，取轴端倒角为，各轴肩圆角均为。 拟定的装配方案如下： （4）求轴上的载荷 首先根据轴的结构图做出轴的计算简图如下，根据文献[2]p.158表15-5，查得30308型圆锥滚子轴承的a=19.5 mm，因此计算得L1=69.75 mm，L2=201.25 mm，L3=64.75 mm。 | 83 mm 50 mm 43.75 mm 108.75 Mm 平键 128 90 平键 128 70 倒角 圆角 R=1.6 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | ，，，，，。 求轴承受力。 ， 。 齿轮分度圆直径，,则 。 求轴承的轴向载荷之前要先计算其派生轴向力，据文献[1]p.322表13-7和文献[2]p.158表15-5，30308型轴承的Y值为1.7，，， 。故A处轴承轴承被放松，D轴承被压紧，故，。 求弯矩。，。突变弯矩 ，， | -127 N 7272 N 3117 N 1783 N |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | ，。 扭矩。 （5）按弯扭合成校核轴的强度 从轴的结构图和弯矩、扭矩图可以看出截面B弯矩和扭矩最大，是轴的危险截面，只需校核B截面。 按照文献[1]p.373式（15-5）得： 根据文献[1]p.373表15-4，近似计算时，单键槽可以忽略，故轴的抗弯截面系数 因为轴单向旋转，扭转切应力为脉动循环变应力，取，轴的计算应力为： 根据文献[1]p.362表15-1，轴选择的40Cr，调质处理，故许用弯曲应力，小于计算应力，故不安全。 （5）重新设计轴的结构 改变轴的结构尺寸，拟定的装配方案不变。 | 604081 N.mm 77 MPa |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 段和段安装圆锥滚子轴承30310，其尺寸为,，，套筒直径选取为65 mm。 小齿轮3的齿顶圆直径为95.18 mm，小于轴承的外径D，因此需设置挡油盘,取挡油盘的厚度为2 mm。查文献[2]p.148表14-1，得平键截面， ，由于 仍采用实心式结构。处轴肩取轴径差为5mm，为了方便加工，可以让和的直径相同，即。仍取，。 处轴肩取直径差6 mm，故。 轴承宽度， =+++2=45.25 mm。 =+++2.5+2=47.75 mm。 仍取。 段上的键槽，长为，配合方式仍为；段上的键槽也是，长为，配合仍为；滚动轴承配合方式仍为。 轴端倒角为，各轴肩圆角均为 （6）再求轴上的载荷： 首先根据轴的结构图做出轴的计算简图如下，根据文献[2]p.158表15-5，查得30310型圆锥滚子轴承的a=23 mm，因此计算得L1=70.25 mm，L2=201.25 mm，L3=65.25 mm。 ，，，，，。 | 轴承型号 30310 50 mm 55 mm 98 mm 83 mm 61 mm = 45.25 mm = 43.75 mm 108.75 mm 平键 1610 90 平键 1610 70 |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 求轴承受力。 ， 。 齿轮分度圆直径，,则 。 求轴承的轴向载荷之前要先计算其派生轴向力，根据文献[1]p.322表13-7和文献[2]p.158表15-5，30310型轴承的Y值为1.7，，，，故A处轴承轴承被放松，D轴承被压紧，故，。 求弯矩。 ，。 突变弯矩 ，，，。 扭矩。 | -116 N 7261 N 1583 N 3115 N 1783 N M 607255 mm T= 443431 N.mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | （5）按弯扭合成校核轴的强度： 从轴的结构图和弯矩、扭矩图可以看出截面B弯矩和扭矩最大，是轴的危险截面，只需校核B截面。 按照文献[1]p.373式（15-5）得： 根据文献[1]p.373表15-4，近似计算时，单键槽可以忽略，故轴的抗弯截面系数 因为轴单向旋转，扭转切应力为脉动循环变应力，取，轴的计算应力为： 根据文献[1]p.362表15-1，轴选择的是40Cr，调质处理，故许用弯曲应力，大于计算应力，故安全。 （6）精确校核轴的疲劳强度： 判断危险截面。 | 39.85 MPa |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 和段没有力的作用，无需校核。从应力集中对轴的疲劳强度的影响来看，截面、、、处的过盈配合引起的应力集中最严重。从受载的情况来看，截面的应力最大。截面、不受扭矩的作用，而且轴径也比较大，故不必校核。截面上虽然应力大，但应力集中不大，从弯扭合成可以看出，截面强度很富余，故不必校核。、的应力影响相同，但是的载荷更大，所以应该校核，并且的右侧直径很大，故只需校核左侧。 校核： 抗弯截面系数 抗扭截面系数 运用图解法，得截面左侧的弯矩为，。 总弯矩为，扭矩为。 截面上的弯曲应力 截面上的扭转应力 根据文献[1]p.362表15-1，轴选择的是40Cr，调质处理，由于最大直径为61 mm，选择毛坯直径小于100 mm，，，。 截面上由于轴肩形成的理论应力集中系数和按文 |  |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 献[1]p.40附表3-2查取。因，，经插值后查得 ， 又由文献[1]p.41附图3-1可得轴的材料的敏性系数为 ， 故有效应力集中系数按照文献[1]p.42附表3-4所给的公式为 由文献[1]p.42附图3-2，尺寸系数，由文献[1]p.43附图3-3，扭转剪切尺寸系数。 轴按磨削加工，由文献[1]p.44附图3-4，得到表面质量系数为 轴未经表面强化处理，即，则按照文献[1]p.25式（3-12）和p.26式（3-14b）得到综合系数为 合金钢的特性系数，， 可得：，。 于是计算安全系数值，按文献[1]p.374式（15-6）式（15-9）则得 | 4.19 |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 故可知其安全。 （7）滚动轴承寿命的校核计算： 轴承型号为30310，查文献[2]p.158表15-5，得，。，。 左边轴承所受到的径向力， 受到的轴向力为， 由于，径向当量动载荷 右边轴承所受到的径向力， 受到的轴向力为， 由于，径向当量动载荷 ，故取进行计算。 查文献[1]p.321表13-6，得载荷系数，取。则 查文献[1]p.320表13-4，得温度系数。 对于滚子轴承，指数。 根据文献[1]p.319式（13-5a）轴承寿命为 工作机工作年限是10年，2班制，以每年300天计算，则工作时间为 ，合格。 | 16.13 4.055 860608 h |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | （8）键连接强度的校核计算： 固定大齿轮2选用的是A型键，，根据文献[1]p.106式（6-1） 选取键的材料为钢，根据文献[1]p.106表6-2查得许用挤压应力，取中间值，则。，合格。键的标记为：GB/T 1096 键 。 固定小齿轮3选用的是A型键，，根据文献[1]p.106式（6-1） 合格。键的标记为：GB/T 1096 键 。 4.4减速箱箱体和附件设计 （1）箱体的材料和类型 选用剖分式铸造箱体，剖分面与减速器内传动件轴心线平面重合，有利于轴系部件的安装和拆卸。箱体采用HT150铸造，适用于批量生产，刚性好，易获得合理和复杂的外形，易切削。 （2）箱体的结构设计 轴承座旁螺栓凸台的设计 螺栓孔间距，为轴承盖外径。由前面的计算可知，高速轴上的轴承盖外径为，中速轴上的轴承盖外径为，低速轴上的轴承盖外径为。 利用作图法，得到凸台高度。 箱盖外轮廓的设计 大齿轮所在一侧的箱盖外表面的圆弧半径 其中，，得。 导油沟的形式和尺寸 导油沟用圆柱端铣刀铣制。 | 50.38 MPa 43.57 MPa =63 mm R=187.41 mm |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 其他部分尺寸 根据前面计算出来的结果，箱座壁厚，箱盖壁厚。得到以下数据表。 （4）减速箱的附件设计 窥视孔和视孔盖 窥视孔设置在箱盖顶部，用于观察齿轮啮合情况，凸台高度设置。视孔盖平时用螺钉紧固在凸台上，下面加防渗漏的垫片，视孔盖用铸铁制造。根据文献[2]p.94表9-18，选用板结构视孔盖，尺寸为： ，，，,，，，（用铸铁）。 通气器 考虑到灰尘的影响，选用有过滤灰尘作用的通气帽（经一次过滤）。根据文献[2]p.90表9-7，选择。 油面指示器 油面指示器设置在低速轴附近，选用结构简单的油标尺，因为减速器是2班制，不是长期连续工作，故不需要设置油标 |  |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 尺套。选择油标尺的倾斜角度为。根据文献[2]p.93表9-15，选择。 放油孔和螺塞 螺塞选用圆柱螺纹螺塞，由于其自身不能防止漏油，需要在箱座上装螺塞处设置凸台，并加封油垫片，垫片用石棉橡胶纸板。放油孔设置在箱座底部油池的最低处，并在放油孔附近做成凹坑，便于排尽污油。放油螺塞的直径按照减速器箱底壁厚的2.5倍选取，根据文献[2]p.94表9-16，选取外六角油塞及封油垫。 起吊装置 根据文献[2]p.95表9-20，选择箱盖吊钩尺寸： ，，，，，。 选择箱座吊耳尺寸： ，，，，。 起盖螺钉 选择起盖螺栓的直径与箱体凸缘连接螺栓的直径相同，即，并且与连接螺栓布置在同一直线上，便于钻孔。螺纹有效长度为。 定位销 采用B型圆锥销，公称直径，长度为，材料为45钢，热处理硬度，表面氧化处理，标记：销 GB/T 117 B。 总结和体会 本次课程设计是对上学期所学习的《机械设计》知识的复习和巩固，学会在实际的机械设计过程中运用所学的知识，自己思考、解决设计中出现的问题，提高自己的设计能力。在这半个多月的时间里，我从一开始拿到题目后的兴奋，到后来的茫然，再到后来的奋起直追，再到校核强度不够时的痛苦，最后到全部做完时的欣喜，我收获很多，觉得这段时间过得很充实，虽然很累，但我的能力提高了，我相信付出以后会有回报的。 刚刚拿到题目，我觉得这些都是上课老师教的东西，而且许多过程在《机械设计课程设计》书上都写的很清晰，最后的样图在书上也能找到。17天做完这个肯定很容易，所以很高兴，经常上网，浪费了不少时间。等世界杯结束之后，发现 |  |
| 装 订 线 | 数据设计计算及说明 | 主要结果 |
|  | 自己的工作进度太慢了，特别是做完了齿轮那一部分之后，轴的工作根本没法展开。因为老师在教“轴”这一部分的时候，已经临近期末，我们都没有认真听，书上的内容没有吃透，做课程设计的时候一片茫然。本着应付任务的心理，我没有好好地把两本参考资料研究透，而是上网搜各种学长的说明书，却不是很懂，拿着那些模板问李老师，李老师不赞成我带着应付任务的心理做课程设计，而是要自己动手，这样才能发现问题，才能提高自己。 于是我把教材仔仔细细地翻阅了好多遍，对照着它的格式，在《机械设计课程设计》上查找数据，一根轴一根轴地画图，然后校核。当我做完第三根轴的弯扭合成时，发现轴的强度居然不够，当时几乎崩溃，好在时间还来得及，我把修改过的方案重新写好。但不久又发现我在计算受力时，轴承的支承点计算错误，于是我把三根轴的校核工作全部改正。一天后，我发现在计算第三根轴时使用垫片发生了错误，于是又修改轴系装配方案。可以说，三根轴的设计很难，却很重要，我在不断修改错误的过程中，学到了很多在课堂上不可能学到的经验和教训。将来我们参加真正的设计时，如果出了一点差错，可能就无法挽回了。所以从现在就要有高度的责任感，尽可能杜绝一切差错。 在自己自主地完成了全部任务之后，我回过头来看看学长们的报告，发现他们的报告里面也存在着各种各样的不规范的地方，有的甚至是明显的错误。只有自己的思考才能帮我发现这些。做学问，如果以应付的心理去做，就会总想着去抄别人的成果，抄袭不仅不道德，而且可能会带来错误，如果我们都以责任感来做学问，就可以严谨、认真地分析，一丝不苟地绘图和计算，踏踏实实地设计，也只有这样，我们才能把这次课程设计当成一次宝贵的历练，深化对书本知识的理解，提高自己各方面的能力。 参考文献 1 濮良贵，纪明刚. 机械设计[M].8版. 北京：高等教育出版社，2006. 2 李兴华. 机械设计课程设计[M]. 北京：清华大学出版社，2012. |  |